## Slide 1
龙芯汇编：调用系统输入输出
使用 syscall 实现标准输入 / 输出的汇编代码示例
1

## Slide 2
系统调用约定：寄存器如何传参
寄存器 | 用途
a7 (r11) | 系统调用号
a0 – a6 (r4–r10) | 系统调用的参数（最多 7 个）
syscall 0 | 触发陷入内核，执行系统调用
a0（返回后） | 系统调用的返回值
约定与 Linux 通用 ABI 一致，便于对照内核实现
2

## Slide 3
常用输入 / 输出系统调用号
调用号 | 名称 | 作用
63 | sys_read | 从文件描述符读取数据
64 | sys_write | 向文件描述符写入数据
93 | sys_exit | 结束当前程序
标准输入 fd = 0 标准输出 fd = 1
3

## Slide 4
示例一：向标准输出写入字符串
.data
msg:
.string "Hello, LoongArch!\n"
msg_len = . - msg - 1
.text
_start:
li.d $a0, 1 # fd = 标准输出
la.local $a1, msg # 缓冲区地址
li.d $a2, msg_len # 字符串长度
li.d $a7, 64 # 调用号 sys_write
syscall 0
4

## Slide 5
示例一解析：参数是如何摆放的
1
a0 = 1
指定写入目标为标准输出（stdout）
2
a1 = msg 地址
指向待输出字符串在内存中的位置
3
a2 = msg_len
告知内核需要写入的字节数
4
a7 = 64
选择 sys_write 这个系统调用
5
syscall 0
陷入内核，由内核完成实际的输出动作
5

## Slide 6
示例二：从标准输入读取数据
.bss
buf:
.space 128
.text
_start:
li.d $a0, 0 # fd = 标准输入
la.local $a1, buf # 缓冲区地址
li.d $a2, 128 # 最多读取的字节数
li.d $a7, 63 # 调用号 sys_read
syscall 0 # a0 = 实际读取的字节数
6

## Slide 7
示例二解析：读取之后怎么办
1
a2 = 128
缓冲区大小是调用前必须先确定好的参数
2
返回值 a0
读取成功后保存的是实际读到的字节数
3
下一步
可将 a0 的值另存，作为后续 sys_write 的长度参数
读、写共享同一套调用约定，理解一次即可举一反三
7

## Slide 8
小结
a7 存放系统调用号，a0–a6 依次存放参数
syscall 0 是唯一的陷入指令，触发内核处理 I/O
返回值统一保存在 a0 中，读、写共用同一约定
编写前先规划好寄存器映射，再逐条填充指令
8