## Slide 1
UART MMIO · 龙芯汇编编程
UART MMIO
串口寄存器与内存映射 I/O

## Slide 2
基础概念
什么是 MMIO
核心思想
外设寄存器被映射到 CPU 的内存地址空间，用普通 ld / st 指令读写外设
无需专用 I/O 指令
访问外设与访问内存的写法完全一致，寄存器地址 = 内存地址
龙芯上的 UART
UART 的寄存器固定在某段物理地址，CPU 直接 st.b / ld.b 即可操作串口
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 3
背景知识
UART 是什么
Universal Asynchronous Receiver / Transmitter — 通用异步收发器
全双工串行通信：发送与接收各用一条数据线，可同时进行
工作方式：发送方把字节按位一位一位地发出，接收方再一位一位地重组
常见用途：调试输出（printk 输出的字节就走这里）、终端控制台、板级串口通信
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 4
指令补充讲解
UART 寄存器地址映射
为看懂汇编代码打基础

## Slide 5
第 1 步
UART 寄存器地址映射（16550 兼容）
偏移
寄存器名称
功能
+0x0（写）
THR 发送保持寄存器
CPU 写入该寄存器，字节即被送去发送
+0x0（读）
RBR 接收缓冲寄存器
CPU 读取该寄存器，取出已接收的字节
+0x1
IER 中断使能寄存器
控制哪些事件触发中断
+0x5
LSR 线路状态寄存器
含 THRE（bit5）和 DR（bit0）等状态标志
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 6
第 2 步
THR 与 RBR：同地址，读写不同
THR（写 +0x0）
CPU 向此地址写入一字节 → 该字节被送出串口发送
RBR（读 +0x0）
CPU 从此地址读出一字节 → 取出接收缓冲区里已到达的字节
生活化类比
同一个信箱（地址 +0x0）：往里放信件 = 发送（THR）；取出信件 = 接收（RBR）。放和取是两回事，用读/写区分。
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 7
第 2 步
LSR：线路状态寄存器（偏移 +0x5）
bit 5 THRE
THR Empty：发送寄存器已空，可以写入下一个待发送字节
bit 0 DR
Data Ready：接收缓冲有数据，可以读 RBR 取走字节
用法：先轮询（polling）LSR，确认相应状态位为 1，再读/写数据寄存器
本课只做轮询方式，中断驱动版本留待后续
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 8
汇编实现
用 ld.b / st.b 访问 UART 寄存器

## Slide 9
指令一
用 ld.b / st.b 读写 MMIO 字节
ld.b $t1, $t0, 5
st.b $a0, $t0, 0
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
$t0 存放 UART_BASE 地址；.b 后缀表示按字节（8 位）访问
这与读写普通内存的写法完全一样，这就是 MMIO 的精髓
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 10
第 7 节
发送一字节：最小故事线
① 读 LSR（$t0+5），取出 bit5（THRE）
② THRE = 0：THR 还没空，跳回 ① 继续等
③ THRE = 1：THR 已空，把待发字节写入 THR（$t0+0）
④ 硬件自动把 THR 里的字节发送出去
生活化类比
像传真机旁边等空档：先看指示灯（LSR），绿灯亮了（THRE=1）再把文件放进去（st.b 写 THR）。
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 11
指令二
轮询 THRE：发送前等待就绪
1:
ld.b $t1, $t0, 5
andi $t1, $t1, 0x20
beqz $t1, 1b
读 LSR（偏移 +0x5）→ 取出 bit5 = THRE（用 andi 掩码 0x20）
THRE = 0（结果为 0）→ beqz 跳回标签 1 继续等待
THRE = 1（结果非零）→ beqz 不跳，继续执行下一条写入指令
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 12
完整代码
发送一字符（uart_putchar）
uart_putchar:
1:
ld.b $t1, $t0, 5 /* 读 LSR */
andi $t1, $t1, 0x20 /* bit5=THRE */
beqz $t1, 1b /* 未就绪则等 */
st.b $a0, $t0, 0 /* 写 THR 发送 */
jr $ra
$a0 = 待发送字节；$t0 = UART_BASE（调用者提前装好）
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 13
第 8 节
接收一字节：轮询 DR 位
uart_getchar:
2:
ld.b $t1, $t0, 5 /* 读 LSR */
andi $t1, $t1, 0x1 /* bit0=DR */
beqz $t1, 2b /* 无数据则等 */
ld.b $a0, $t0, 0 /* 读 RBR */
jr $ra
轮询 DR（bit0）：=1 表示 RBR 里有新字节，可以读取
用 andi 掩码 0x1 单独取出 bit0
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 14
编程注意事项
三件必须记住的事
① MMIO 访问有副作用：读写顺序必须与硬件时序一致，不可随意调换
② UART 地址必须配置在非缓存（uncached）窗口，否则 st/ld 被缓存截住
③ 轮询效率低：长时间等待占满 CPU；实际系统改用中断驱动（本课不涉及）
生活化类比
就像银行叫号：非要跑到柜台猛敲窗（轮询），而不是坐着等叫号（中断）——功能一样，但轮询很费力气。
UART MMIO · 龙芯汇编

## Slide 15
小结
两个指令，看懂 UART 驱动核心
MMIO：把外设寄存器当内存地址，用普通 ld.b / st.b 读写
UART 关键寄存器：THR（发送）/ RBR（接收），共用 +0x0；LSR（状态）在 +0x5
发送流程：轮询 LSR.THRE（bit5）→ 就绪后 st.b 写 THR
接收流程：轮询 LSR.DR（bit0）→ 有数据后 ld.b 读 RBR
轮询是最简单的同步方式，中断驱动版本性能更好，见后续课程
UART MMIO · 龙芯汇编