## Slide 1
第 9 次课教材
异常与中断处理

## Slide 2
两种“打断”
同步异常
自己执行某条指令时触发（如 break、除零、缺页）
异步中断
外部事件通知（如定时器到点、串口收到字节）
生活化类比
正常调用像主动打电话安排工作；
异常像自己不小心被绊倒；
中断像开会时手机突然响了——随时可能发生，与你在做什么无关。

## Slide 3
三条路径对比
 | 普通调用 | 异常 | 中断
入口 | bl | 跳到 EENTRY | 跳到 EENTRY
触发 | 主动 | 同步检测到 | 外设异步通知
返回 | jr $ra | ertn | ertn
现场保存 | 约定保存 | 主动存更多 | 存得更多
可屏蔽性 | — | 视类型 | 常可屏蔽

## Slide 4
为什么不能把 C 函数地址当异常向量
普通调用双方提前约好“谁保存什么”，是自愿参与的协议
异常/中断打断的那一刻，代码毫不知情，来不及收拾现场
入口必须主动、完整地保存现场，不能假设对方会自觉配合
生活化类比：
普通调用像两人提前约好分工；
异常/中断 像室友借用你的书桌：先拍照记下你摊开的书本、笔的摆放，去忙他自己的事，忙完再照原样摆回，你回来接着写作业。。

## Slide 5
jr $ra 与 ertn 的差异
jr $ra：软件约定的普通函数返回，只是单纯跳转
ertn（exception return）：硬件专用指令
ertn 还要恢复特权级、中断使能等运行模式，jr 做不到
两者不能混为一谈

## Slide 6
指令补充讲解
认识 CSR 与 csrrd / csrwr 指令
为看懂 exception_entry 打基础

## Slide 7
第 1 步
什么是 CSR
CSR = Control and Status Register，控制状态寄存器
跟 $a0-$a7、$t0-$t8 这些“通用寄存器”不是一回事
CSR 专门存放硬件的状态和控制信息，不是程序自己的数据
例如：刚发生了什么异常、异常发生前 PC 停在哪、异常该跳去哪处理
生活化类比
CSR 像仪表盘，通用寄存器像后备箱——一个管状态，一个装货。

## Slide 8
第 2 步
为什么不能用 ld / st 访问 CSR
ld / st（含 MMIO）操作的是“内存地址空间”里的地址
CSR 根本不在内存地址空间里，是 CPU 内部单独的一组寄存器
访问 CSR 必须用专门的指令：csrrd（读）、csrwr（写）

## Slide 9
指令一
csrrd：把 CSR 读进通用寄存器
csrrd $a0, 0x5 /* 读 CSR 0x5 到 $a0 */
语法：csrrd 目标通用寄存器, CSR 编号
作用：把编号 0x5 这个 CSR 里的内容，复制一份到 $a0
读完之后 CSR 本身的值不变，只是“抄了一份”出来

## Slide 10
指令二
csrwr：把通用寄存器写入 CSR
csrwr $a0, 0x6 /* 把 $a0 写进 CSR 0x6 */
语法：csrwr 通用寄存器, CSR 编号
作用：把 $a0 的值写进这个 CSR，成为它的新值
额外细节：CSR 原来的旧值，会被顺手写回 $a0——是“交换”不是单纯的写

## Slide 11
csrwr 到底做了什么
一手交一手的“交换”
① $a0 的新值 → 写进 CSR（CSR 更新为新值）
② CSR 原来的旧值 → 写回 $a0（$a0 变成旧值）
exception_entry 只用到①，没用旧值，但要知道这是它的真实行为
生活化类比
像快递柜换件：塞进新包裹，柜子同时吐出旧包裹——一手交一手。

## Slide 12
本课用到的三个 CSR
编号、名称、作用
编号 | 名称 | 作用
0x5 | ESTAT | 异常状态：这次异常是什么类型
0x6 | ERA | 异常返回地址：触发异常那一刻 PC 停在哪
0xc | EENTRY | 异常入口地址：异常发生了该跳去哪处理
具体编号以课程讲义/手册为准，不同平台可能不同

## Slide 13
小结
两条指令，够看懂 exception_entry
CSR 是 CPU 内部专门的状态/控制寄存器，不在内存地址空间里
csrrd：CSR → 通用寄存器（读一份出来，CSR 不变）
csrwr：通用寄存器 → CSR（写新值，同时把旧值换回寄存器）
记住这两条指令的语法和这三个编号，exception_entry 就能逐行看懂

## Slide 14
exception_entry 精读（上）
exception_entry:
addi.d $sp, $sp, -32
st.d $ra, $sp, 24
csrrd $a0, 0x5 /* ESTAT */
csrrd $a1, 0x6 /* ERA */
bl exception_handler
csrwr $a0, 0x6 /* 写回 ERA */
ld.d $ra, $sp, 24
addi.d $sp, $sp, 32
ertn

## Slide 15
伸栈并保存 $ra
为 bl 到 exception_handler 做准备：先腾出 32 字节栈空间，把 $ra 存进偏移 24 处
addi.d $sp, $sp, -32
st.d $ra, $sp, 24
旧 $sp
偏移 0–23
（本课未使用）
偏移 24–31
存 $ra
新 $sp = 旧 $sp − 32

## Slide 16
csrrd 读参数
csrrd $a0, 0x5 /* ESTAT */
csrrd $a1, 0x6 /* ERA */
csrrd：把 CSR 内容读进通用寄存器
$a0=ESTAT（异常类型）、$a1=ERA（触发指令地址，PC 停在哪条指令）
两个寄存器恰好是函数第 1、2 个参数，直接喂给 exception_handler
生活化类比
ESTAT 和 ERA 像事故现场的两块指示牌：一块写事故类型，一块写发生地点。csrrd 就是交警到场先把牌子抄下来。

## Slide 17
exception_handler 的返回值
unsigned long exception_handler(
unsigned long estat, unsigned long era)
{
... printk 打印 ESTAT / ERA ...
return era + 4;
}
exception_entry:
… …
bl exception_handler
… …

## Slide 18
bl exception_handler：汇编怎么调用 C 函数
bl exception_handler
bl 只做两件事：把返回地址存进 $ra，再跳转到目标符号
exception_handler 不是这份 .S 文件里的标签，是 C 函数
汇编怎么跳进一段 C 代码，参数还能刚好对上？

## Slide 19
第一步
汇编文件和 C 文件是分开翻译的
boot/start.S → 汇编器 → 一份目标文件
kernel/exception.c → 编译器 → 另一份目标文件
汇编器翻译到 bl exception_handler 时，并不知道地址
只能先留一条“占位”记录：这里要跳到符号 exception_handler
生活化类比
像在稿子里写“详见附录 B”——写稿人这时还不知道附录 B
印在第几页，只能先留下这个名字。

## Slide 20
第二步
链接器把占位符号“对上号”
链接阶段：链接器把两份目标文件拼在一起
发现 C 那边正好有个同名符号 exception_handler
C 函数默认按原名导出符号，不会像 C++ 那样“改名”
于是把 bl 的占位地址，回填成函数真正的地址
生活化类比
排版环节（链接）把“附录 B”这个名字和它实际的页码对上。

## Slide 21
光对上地址还不够
双方还得“说同一种语言”
第 6 次课的调用约定（LP64 ABI）：参数放 $a0-$a7、返回值放 $a0
汇编代码和 C 编译器生成的代码，遵守的是同一套规矩
所以 exception_entry 敢把 $a0=ESTAT、$a1=ERA 摆好就直接 bl
生活化类比
你和附录 B 的作者提前约好“材料按固定顺序摆放、结论写在
固定位置”——排版时自然就能接得上，谁都不用管对方怎么写的。

## Slide 22
完整链路
从摆参数到跳回来
① exception_entry：把 ESTAT/ERA 摆进 $a0 / $a1
② bl：存返回地址到 $ra，跳去 exception_handler（链接器已对好地址）
③ exception_handler（C）：从 $a0/$a1 取参数，算出 era + 4
④ C 收尾代码：把返回值放进 $a0，jr $ra 跳回 bl 之后那条指令

## Slide 23
恢复现场并 ertn
csrwr $a0, 0x6 /* 写回 ERA */
ld.d $ra, $sp, 24
addi.d $sp, $sp, 32
ertn
csrwr：把 exception_handler 算出的新 ERA 写回 CSR
ld.d / addi.d：把 $ra、$sp 恢复成调用前的样子
ertn：跳到当前 CSR.ERA 所指的地址，恢复异常前的运行模式

## Slide 24
图示
把现场物归原位
和 2.1 存现场的动作正好相反：先取出 $ra，再把栈指针加回去
旧 $sp
(恢复后)
偏移 0–23
（本课未使用）
偏移 24–31
ld.d 取出 $ra
当前 $sp（恢复前）
第 2 节 · 2.5 恢复现场并 ertn | 2

## Slide 25
ertn 跳去哪
不是 $ra，是当前 CSR.ERA
ertn 跳转的目标是 CSR.ERA，不是恢复出来的 $ra
这个 ERA 正是 exception_handler 算好、用 csrwr 写回的新值
ertn 还会恢复特权级、中断使能等运行模式，jr $ra 做不到
生活化类比
呼应本节最初的比喻：室友忙完自己的事后，把书桌各项物品
按拍照记录一一放回原位——这正是 ertn 在做的最后一步。
第 2 节 · 2.5 恢复现场并 ertn | 3

## Slide 26
教学取舍：最小骨架
真实系统通常要保存远不止 $ra 这一个寄存器
$a0-$a7、$t0-$t8 若不存好，会被处理函数悄悄改写
本课只存 $ra，第 11 次课升级为完整版本

## Slide 27
第 3 节 · 3.1
为什么不能原样返回 era
break/syscall 的 ERA 指向触发指令本身，不是下一条
原样写回 era 再 ertn，会跳回同一条指令，立刻再次触发
陷入“触发→处理→返回原地→再触发”的死循环
生活化类比
像被自动门感应器卡住，处理完又被放回感应区正中央——
前脚站稳门又响了。正确做法是送到已过感应区的位置。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 11

## Slide 28
第 3 节 · 3.2-3.3
为什么是 +4，以及亲手验证
本平台每条指令固定 4 字节，era + 4 即“下一条指令地址”
告诉硬件：这条触发异常的指令已处理完，别再重新执行它
Task3 要求先改回 return era，亲眼看一遍死循环，再改回来
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 12

## Slide 29
第 4 节
exception_init：登记“出事找谁”
void exception_init(void)
{
unsigned long entry =
(unsigned long)exception_entry;
csrwr(entry, 0xc); /* 写 EENTRY */
}
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 13

## Slide 30
第 4 节
EENTRY 必须提前登记
CSR 0xc = EENTRY，异常/中断的统一入口地址
必须在异常可能发生之前设置好
不设置：异常到来时硬件“无处可去”，后果更严重
生活化类比
像入住酒店先在前台登记“紧急情况请打这个电话”——
号码必须提前登记，出事了酒店才知道联系谁。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 14

## Slide 31
第 5 节
中断的五个核心概念
中断源
定时器、UART 收等——谁发起了这次“打扰”
中断使能
总开关 + 分源开关，两层都要打开
中断入口
与异常向量体系相关（本平台共用 EENTRY）
上半部
入口尽快做完关键事，别长时间占用 CPU
清源/应答
处理完必须告诉硬件，否则会反复触发
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 15

## Slide 32
第 5 节
开关与门禁的比喻
生活化类比
总开关+分开关像小区大门门禁和每户房门门禁：总门禁关了，
哪户门禁开着都没用；总门禁开着，某户自己锁门，那户才不被打扰。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 16

## Slide 33
第 5 节
为什么“清源”不能省
没告诉硬件“处理完了”，硬件认为中断源还在喊
同一中断被反复触发，陷入“处理→又被打断→再处理”
和 era+4 踩坑本质相同：都是忘了“翻篇”这一步
生活化类比
清源像看完医生一定要把候诊号“叫过”，不然叫号系统
以为你还没被叫到，一直重复显示你的号码。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 17

## Slide 34
第 6 节
中断入口骨架（示意）
interrupt_entry:
addi.d $sp, $sp, -256
st.d $ra, $sp, 0
st.d $a0, $sp, 8
# ... 保存需要的寄存器 ...
bl interrupt_handler
# ... 恢复 ...
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 18

## Slide 35
第 6 节
为什么中断入口更重
中断可能打在任意一条指令之间，不能假设现场“恰好干净”
必须主动保存所有可能被破坏的寄存器
256 这个数字不重要，“主动保存会被破坏的状态”才重要
生活化类比
像有人从背后突然拍你肩膀——手里的东西可能因此洒了，
对方必须先帮你定住手里的一切，处理完再原样还给你。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 19

## Slide 36
第 6 节
第 11 次课预告
本平台异常和中断实际共享同一个 EENTRY
不会另建 interrupt_entry
而是把 exception_entry 原地升级：保存全部 caller-saved 寄存器
$ra + $a0-$a7 + $t0-$t8，共 144 字节
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 20

## Slide 37
第 7 节
定时器 tick 最小故事线
① 配置周期
② 使能中断
③ 处理函数：ticks++，清源
④ 主循环 idle 等待
生活化类比
像烤箱定时器：设定周期、启动，响铃后记一笔、按掉铃声。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 21

## Slide 38
完整例子
从使能到清源，涉及的 CSR
CSR | 编号 | 作用
CRMD | 0x0 | IE 位（第 2 位）：全局中断总开关
ECFG | 0x4 | LIE 位域：每个中断源的分开关，定时器对应第 11 位
TICLR | 0x44 | 定时器中断清源：写 1 到 TI 位（第 0 位）即可清除
CRMD.IE + ECFG.LIE 就是“两层开关”，TICLR 就是“清源”的具体操作
完整中断例子精读 | 1

## Slide 39
第一步：使能
对应总开关 + 分开关
unsigned long ecfg;
csrrd %0, 0x4 → ecfg
ecfg |= (1UL << 11);
csrwr %0, 0x4 ← ecfg
ECFG 里不只有定时器这一位，还挤着其他中断源的开关位
不能直接写一个新值覆盖，会把其他已打开的开关误关掉
固定套路：读出来 → 只改需要的那一位 → 写回去（CRMD 同理）
完整中断例子精读 | 2

## Slide 40
语法拆解
内联汇编的整体结构
__asm__ volatile("csrrd %0, 0x4" : "=r"(ecfg));
__asm__
关键字：接下来不是 C 代码，是汇编指令
volatile
禁止编译器把这条汇编优化掉
"csrrd %0, 0x4"
汇编模板：%0 是占位符，具体寄存器交给编译器挑
"=r"(ecfg)
输出操作数：结果最终存进 C 变量 ecfg
完整中断例子精读 | 3

## Slide 41
语法拆解
冒号分隔的四段结构
汇编模板 : 输出操作数 : 输入操作数 : 会被破坏的寄存器
内联汇编用冒号把整条语句分成四段（后三段可留空）
csrrd 这行只写了一个冒号：只用到“输出操作数”这一段
输入、clobber 两段留空，因为这条指令不需要额外输入
完整中断例子精读 | 4

## Slide 42
语法拆解
"=r"(ecfg) 与 %0 是怎么对上的
= 表示“这是一个只写的输出”，r 表示“帮我挑一个通用寄存器”
(ecfg) 表示结果最终要放进这个 C 变量
%0 指的是操作数列表里第 0 个操作数——正是这里唯一的 (ecfg)
编译器会把 %0 替换成它挑的寄存器，比如生成 csrrd $t0, 0x4
完整中断例子精读 | 5

## Slide 43
对比一下
csrwr 那一行：输入而不是输出
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x4" : : "r"(ecfg));
"r"(ecfg) 前面没有 “=”，说明这次 ecfg 是输入（送进 CSR）
这个操作数出现在第二个冒号后面——输入操作数的位置
一读一写，靠“有没有 = 号”和“在哪个冒号后面”区分
完整中断例子精读 | 6

## Slide 44
顺带一提
1UL 是什么
ecfg |= (1UL << 11);
U = unsigned（无符号），L = long（长整型）
1UL 是告诉编译器：把这个 1 当成 unsigned long，不是默认的 int
ecfg 是 64 位 unsigned long，而普通 1 默认只有 32 位
移位超过 32 位时，1 << 40 会溢出出错，1UL << 40 则安全
完整中断例子精读 | 7

## Slide 45
第二步：处理（上）
判断是不是定时器中断
unsigned long is = estat & 0x1fffUL;
if (is & (1UL << 11)) {
ticks++;
if (ticks % 100 == 0)
printk("tick\n");
ESTAT 低 13 位（ESTAT.IS）对应 13 个中断号，第 11 位是定时器
不需要另建 interrupt_handler，直接在 exception_handler 里加分支
完整中断例子精读 | 8

## Slide 46
第二步：处理（下）
清源，并返回 era（不是 era+4）
unsigned long one = 1;
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x44"
: : "r"(one));
return era; /* 不是 era + 4！ */
}
写 1 到 TICLR（0x44）即可清源，避免同一中断反复触发
完整中断例子精读 | 9

## Slide 47
第二步：处理（续）
不是中断，就走原来的异常逻辑
/* 走到这里说明是同步异常（break/syscall） */
printk("[exception] ESTAT=0x...");
...
return era + 4;
和第 2-4 节讲过的逻辑完全一样，只是排在中断判断的后面
完整中断例子精读 | 10

## Slide 48
第三步
为什么这里不能 +4
break/syscall 的 ERA 指向触发指令本身，要 +4 跳过去
中断是异步事件，ERA 记录的是“还没执行、被打断”的那条指令
处理完应原样继续执行它，+4 会凭空丢掉一条指令
像朗读被插话打断：说完该接着念被打断的那个字，而不是跳到下一个字——
break 是“已执行完才异常”要跳过；中断是“还没执行完就被打断”必须原样接上。
完整中断例子精读 | 11

## Slide 49
对照速查
从纸面设计到真代码
① 配置周期 → TCFG 配置定时器（第 11 次课上机实现）
② 使能中断 → ECFG.LIE 第 11 位 + CRMD.IE
③ 处理函数 → 判断 ESTAT.IS 第 11 位，ticks++ / printk
④ 清源 → 写 1 到 TICLR.TI，同时 return era（不是 era+4）
完整中断例子精读 | 12

## Slide 50
小结
完整例子，几件事记住就够
使能是“读-改-写”：CRMD.IE 总开关 + ECFG.LIE 分开关
内联汇编 __asm__ volatile(模板 : 输出 : 输入 : clobber)，%0 对应操作数
处理逻辑加在 exception_handler 里，判断 ESTAT.IS 对应位即可
中断清源用 TICLR，返回用 era（不是 era+4）——和精确异常正好相反
完整中断例子精读 | 13

## Slide 51
附录：完整源代码
使能中断（ECFG + CRMD）
unsigned long ecfg;
__asm__ volatile("csrrd %0, 0x4" : "=r"(ecfg));
ecfg |= (1UL << 11);
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x4" : : "r"(ecfg));
unsigned long crmd;
__asm__ volatile("csrrd %0, 0x0" : "=r"(crmd));
crmd |= (1UL << 2);
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x0" : : "r"(crmd));
完整中断例子精读 | 14

## Slide 52
附录：完整源代码
exception_handler（1/3）
unsigned long exception_handler(
unsigned long estat, unsigned long era)
{
unsigned long is = estat & 0x1fffUL;
if (is & (1UL << 11)) {
ticks++;
if (ticks % 100 == 0)
完整中断例子精读 | 15

## Slide 53
附录：完整源代码
exception_handler（2/3）
printk("tick\n");
unsigned long one = 1;
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x44"
: : "r"(one));
return era;
}
完整中断例子精读 | 16

## Slide 54
附录：完整源代码
exception_handler（3/3）
printk("[exception] ESTAT=0x");
printk_hex(estat);
printk(" ERA=0x");
printk_hex(era);
printk("\n");
return era + 4;
}
完整中断例子精读 | 17

## Slide 55
第 8 节
并发与临界区
主循环与中断处理函数同时 printk → 字符交错乱码
中断处理函数就是一个“随时可能插进来”的执行流
对策：短时间关中断，操作完共享数据再打开
生活化类比
关中断像数现金时先反锁房门，这段时间谁敲门都不开，
数完再开锁——但锁太久等于“中断处理要尽量短”被违反。
第 9 次课 · 异常与中断处理 | 23

## Slide 56
先看懂、能讨论，再迎接第 10、11 次课
配合《第 9 次课实验指导书》使用