## Slide 1
第 8 次课教材
UART 驱动、输出子系统
与系统调用 sys_write

## Slide 2
第 1 节 · MMIO
1.1 什么是 MMIO
CPU 如何“跟硬件说话”
Memory-Mapped I/O:
把硬件寄存器映射进 CPU 的地址空间

## Slide 3
定义
MMIO:内存映射 I/O
把外设(UART、定时器、中断控制器……)的控制/数据寄存器映射到 CPU 的地址空间里。
读写指令层面和读写内存完全一样(ld / st)，
但效果是跟硬件对话，而不是访问 RAM
普通地址
访问的是 RAM,写了就是存起来
MMIO 地址
访问的是硬件寄存器,写一次就真实响应一次
UART0_BASE 等具体地址由芯片/平台手册(或课程给定的 include/uart.h)决定,不能凭空编造,必须以代码为准。

## Slide 4
代码示例
一次 MMIO 写操作长什么样
volatile unsigned char *uart = (volatile unsigned char *)UART0_BASE; *uart = 'A'; // 语法上是“给一个地址赋值” // 效果上是“让 UART 发送字符 A”
汇编层面:st.b 把一个字节写到内存地址;
目标是 UART 寄存器而不是普通 RAM,效果就是“让 UART 发一个字节”。
st.b $a0, $t0, 0 # 写到 [$t0+0] jr $ra

## Slide 5
类比
公寓楼里的“传达室”
把地址空间想象成一整栋公寓楼的门牌号。CPU 并不知道也不关心门牌号背后是普通住户还是传达室,它只会做同一个动作:往这个地址写。
普通住户
对应:RAM 地址
你敲门 / 写信只是单纯的信息存取,东西放进去就在那儿
传达室
对应:UART 寄存器(MMIO)
往信箱塞一张纸条,效果不是“存起来了”,
而是“立刻广播出去”

## Slide 6
第 1 节 · MMIO
1.2 为什么C中必须加 volatile
编译器的“精打细算”,对 MMIO 是致命的
承接 1.1 节:地址会跟硬件对话,但编译器并不知道这件事

## Slide 7
问题
编译器的一个“合理”假设
编译器优化时会假设:
连续两次给同一个变量赋值,中间没人读它,那第一次赋值就是没用的,可以删掉。
对普通内存这个假设成立,但对 MMIO 地址是致命错误:
每一次写,硬件那头都会真实响应一次
普通局部变量
优化器可能把它一直放寄存器里,没问题
MMIO 寄存器地址
优化器可能把“重复写同一地址”直接删掉,硬件收不到指令

## Slide 8
定义
volatile 到底告诉编译器什么
这块内存内容可能被“程序看不见的外部因素”改变,或者每次访问本身就有副作用,因此每一次读写都必须真实发生,不能被优化、合并、重排、缓存进寄存器
普通局部变量 int x
优化器可能把它一直放寄存器里,没问题
MMIO 寄存器地址
重复写同一地址可能被直接删掉,硬件收不到指令
中断处理程序会改的全局变量
主循环读到的可能是寄存器里的旧值缓存,永远等不到变化

## Slide 9
类比
精打细算的秘书
编译器优化就像一个“精打细算”的秘书。同一件事让秘书做两遍,秘书会想办法只做一遍——这在大多数场合是好事,但不是所有场合。
发同一份文件两次
普通内存场景
反正张三收到的最终内容一样,
秘书只发一次得了——没问题
按两次门铃
MMIO 场景(volatile)
每按一次,门铃都真的响一声,
秘书不许自作主张省掉一次

## Slide 10
第 1 节 · MMIO
1.3 一次写操作在汇编层面长什么样
从 C 的 *uart = 'A' 落到一条真实指令

## Slide 11
代码
两条指令,完成一次发送
# $a0 = 待发送字符, $t0 = uart 基址 st.b $a0, $t0, 0 # 把 $a0 低 8 位写到 [$t0+0] jr $ra
st.b
把一个字节写到内存地址
jr $ra
返回调用者,一次写操作到此结束
$t0 指向的是 UART 寄存器,不是普通 RAM,
这一条 st.b 的效果就是“让 UART 发一个字节”。

## Slide 12
落地
C 语言层面的一次赋值,落到汇编层面就是一条 store 指令;
指令本身和写普通内存完全一样,区别只在目标地址是谁。
C 语言层面
*uart = 'A';
看起来是“给一个地址赋值”
汇编层面
st.b $a0, $t0, 0
效果是“让 UART 发送一个字节”

## Slide 13
第 2 节
从“能打印一个字符”
到“输出子系统”
三层分工 · 换行的坑

## Slide 14
2.1 分层
三层职责划分
从一次打印调用,到真正的硬件写操作,中间隔着三层,每一层只管自己的事。
printk(s)
格式化 / 业务层
↓ 逐字符遍历
uart_puts(s)
遍历 + 换行处理
↓ 单字节写
uart_putc(c)
写 MMIO 寄存器
好处:换一块开发板、串口控制器不一样,理论上只需要改 uart_putc 这一层,printk / uart_puts 完全不用动。

## Slide 15
类比
写信—送信的分工
这三层很像“写信—送信”的分工:分工越清楚,换一个环节的代价就越小。
printk —— 写信人
只管把内容写好,不关心信怎么送到
uart_puts —— 分拣员
按规则整理信件,比如“翻页”要同时做“换页 + 回到页首”
uart_putc —— 投递员
把信塞进具体某一个信箱;信箱样式换了,只需要投递员换个动作

## Slide 16
2.2 换行
为什么 \n 要补一个 \r
终端上“另起一行”其实是两个独立动作,串口设备并不会替你把两件事一起做
\n (换行)：光标垂直下移一行
\r Carriage Return(回车)
光标回到本行行首
物理串口只发 \n 只会往下移一行,不会回到行首,
屏幕上就会出现“阶梯状”错位输出
Unix 文本文件只用 \n 表示换行,是“文件格式”层面的约定,不是终端的规矩。

## Slide 17
代码
先补 \r,再发 \n
if (ch == '\n') uart_putc('\r'); uart_putc(ch);
这是驱动层为了适配“哑终端”语义做的补丁,属于串口编程的老传统,
Windows 文本文件里 \r\n 混用的历史根源也在这里。
类比:老式打字机
“换行”只是把纸卷往上转一格,打字头还停在原来那一列;不“回车”把打字头拨回最左边,下一行的字就会越打越往右偏,跟楼梯台阶一样。

## Slide 18
2.3 取舍
先跑通,再讲严谨
当前的 uart_putc 直接写数据寄存器,没有检查硬件是否“准备好接收下一个字节”——这是本课刻意的简化。
本课版本
直接写寄存器
先让大家看到“MMIO 能工作”
严谨版本(第3小节讲)
轮询等待硬件就绪
选做任务里再实现

## Slide 19
第 3 节
16550 风格 UART
的轮询发送
先看状态位,空了才写
承接第 2 节:从能发一个字符,到一个真正稳妥的发送流程

## Slide 20
3.1 问题
为什么不能“无脑硬写”
UART 硬件内部只有一个很小的发送缓冲区(FIFO)。
CPU 写数据的速度,远快于串口线上按波特率实际“移出”一个字节的速度。
缓冲区满了还继续写,多出来的数据会丢失,
或者产生未定义行为
工业通用做法(源自 16550 兼容芯片的编程模型)
写数据前先看状态寄存器(LSR)里“发送保持寄存器是否为空”这一位
空了才写,不空就原地等。

## Slide 21
类比
只能放一件快递的货架
UART 发送就像往一个只能放一件快递的小前台货架上放包裹,快递员(串口硬件)以固定速度把货架上的包裹取走送出去。
不管货架,一股脑硬放
多出来的包裹要么掉地上摔坏,要么直接盖住旧包裹——“数据丢失”
正确做法:先看一眼货架
空的吗?空了我才放下一件,没空就在旁边等一会儿再看

## Slide 22
概念
轮询(Polling)的通用套路
① 读取状态寄存器 LSR
忙等待的起点
↓ 检查目标位(发送看 THRE,接收看 DR)
② 目标位就绪了吗?
没就绪 → 跳回①
↓ 就绪
③ 执行收发操作(写 THR / 读 RBR)
真正的读写只有这一步
如果②判断为“否”,就跳回①继续读取,直到状态就绪——这个反复读、反复判断的过程就是“轮询”,也叫“忙等待”。

## Slide 23
3.2 代码
轮询发送的骨架
# $t0 = uart 基址;偏移量与掩码由手册给定 wait_tx: ld.bu $t1, $t0, LSR_OFF # 读状态寄存器 andi $t1, $t1, TX_EMPTY_MASK # 只看空闲位 beqz $t1, wait_tx # 为0，未空闲,继续等 st.b $a0, $t0, THR_OFF # 空闲,写寄存器 jr $ra
具体的偏移量 LSR_OFF / THR_OFF 及掩码 TX_EMPTY_MASK 属于芯片/平台细节,必须以课程代码或平台手册为准,不能编造数值直接用到实验里。

## Slide 24
案例
轮询方式实现
UART 输入与输出
发送与接收,是同一个套路的两个方向
配套 UART 驱动与 sys_write 系统调用课程,补充一个完整的收发例子

## Slide 25
输出
uart_putc:轮询发送一个字符
uart_putc: li.d $t0, UART_BASE 1: ld.b $t1, $t0, LSR andi $t1, $t1, THRE beqz $t1, 1b // 忙则等待 st.b $a0, $t0, THR jr $ra
循环反复读 LSR 的 THRE 位,为 0(发送寄存器忙)就跳回 1: 继续等;THRE 为 1 才把待发字节(a0)写入 THR,真正发送出去。

## Slide 26
输入
uart_getc:轮询接收一个字符
uart_getc: li.d $t0, UART_BASE 1: ld.b $t1, $t0, LSR andi $t1, $t1, DR beqz $t1, 1b // 无数据则等待 ld.b $a0, $t0, RBR jr $ra
结构和 uart_putc 完全对称:这次轮询的是 DR(接收就绪)位,就绪后从 RBR 读出收到的字节,通过 a0 返回给调用者。

## Slide 27
综合例子
echo 回显循环
echo_loop: bl uart_getc // 阻塞等待,直到收到一个字符 move $a0, $v0 // 把收到的字符作为参数 bl uart_putc // 原样发送回去 b echo_loop // 无限循环,持续回显
uart_getc 和 uart_putc 内部各自已经封装好了一层轮询,
echo_loop 本身完全不用关心 THRE、DR 这些细节,
只管"收一个、发一个"——这正是分层封装的意义

## Slide 28
3.3轮询 vs 中断驱动
轮询 vs 中断驱动
轮询发送简单，但会“占用 CPU 傻等”;
工程上常用中断驱动——写完就去干别的事,硬件准备好了再主动打断 CPU。
轮询(polling)
站在柜台前不停问“到了吗”,
什么别的事也不干
中断驱动(interrupt)
留下手机号,回家该干嘛干嘛,
到货了驿站主动打电话
中断/异常处理是后续课程内容,本课先建立“为什么需要检查状态位”这个概念

## Slide 29
第 4 节
设备抽象:为什么要有 struct uart_device
接口稳定,实现可替换

## Slide 30
问题
uart_putc 里写死了 UART0_BASE
#define UART0_BASE 0x1fe001e0 void uart_putc(char c) { while (!(*(volatile u8*) (UART0_BASE+LSR) & THRE)); *(volatile u8*)(UART0_BASE+THR) = c; }
UART0_BASE 这个地址,直接被写死在函数体内部——这份代码天生只认识“板子上的这一个串口”。

## Slide 31
场景
现在要再支持一个串口,怎么办?
void uart_putc(char c) { // 串口 0 ... 里面用的是 UART0_BASE ... } void uart_putc2(char c) { // 串口 1,整段复制粘贴 ... 里面用的是 UART1_BASE ... }
唯一能做的就是复制一份函数、手动改地址;
板子再多一个口,就再复制一份——迟早会有一处忘了改。

## Slide 32
抽象①
把会变的东西收进结构体
struct uart_device { unsigned long base; // 每口不同 void (*putc)(uart_device*, char); // 方式也不同 };
地址不再是代码里的一个字面量,而是结构体里的一个字段——一个串口对应一个 uart_device 实例。
接口稳定:调用方只关心“有一个 uart_device”,不关心它具体是哪个地址

## Slide 33
抽象②
函数不再认死一个地址
void uart_putc(struct uart_device *dev, char c) { while (!(*(volatile u8*) (dev->base+LSR) & THRE)); *(volatile u8*)(dev->base+THR) = c; }
所有出现 UART0_BASE 的地方,都换成 dev->base;地址从“写死在代码里”变成“调用时传进来”。这一份函数,对哪个串口都适用。

## Slide 34
效果
调用侧:同一个函数,不同的设备
struct uart_device uart0 = { UART0_BASE }; struct uart_device uart1 = { UART1_BASE }; uart_putc(&uart0, 'A'); // 操作串口 0 uart_putc(&uart1, 'A'); // 操作串口 1,函数完全没变
硬编码时代
想操作第二个串口,
只能再写一份 uart_putc2
抽象之后
函数只有一份,
换个 dev 就换串口

## Slide 35
类比
手机充电器的“万能接口”
不同品牌的插座、不同国家的电压标准是“平台相关”的东西,被收进一个个“转换头”里。
你的手机只认准一个统一的充电口(putc 这个接口),到了不同国家换个转换头插上去就能用,手机内部的充电逻辑完全不用改。
struct uart_device 干的就是“转换头”这个角色——把“这块板子具体怎么发信号”的细节封装起来,上层只管调用统一接口。