## Slide 1
第 3 次课
寄存器、数据表示与基础指令
系统讲完第2章+§3.1；
建议检查点：week03-regs-alu
LoongArch 汇编 ·

## Slide 2
本课目标：第2章 + §3.1 系统讲完
• 第2章
分类、寄存器与LA32/64宽度、助记符、扩展、寻址概览
• §3.1.1～3.1.4：
算术→逻辑与条件→移位→位操作，每节会走读
正/负数在32/64位寄存器如何存放；溢出笔记例
make run 验收（实验从简）

## Slide 3
本课 = 教材进度
系统讲完，不跳节；访存/浮点只点到
1
第2章
风貌：分类 编码/寻址
→
2
2.1.2+
寄存器 宽度/存放
→
3
§3.1 总览
四小节 读码五步
→
4
§3.1 展开
3.1.1→3.1.4 逐步走读

## Slide 4
第 2 章要覆盖的小节
• 2.1.1 指令组成与四大类（运算/访存/转移/特殊）
• 2.1.2 寄存器与 LA32/LA64 宽度
• 2.1.3 指令定长 32 位
• 2.1.4 助记符 = 名 + 后缀
• 2.1.5 符号扩展（笔记表）
• 2.1.6 寻址方式概览
• 2.2 C→可执行文件链路（一页）

## Slide 5
2.1.1 指令组成与四大类
RISC：Load-Store；运算主要对寄存器/立即数
组成
• 操作码：做什么 • 操作数：对谁做 • 源 / 目的操作数 • 指令定长 32 位
典型的RISC设计风格，
所有指令占用固定的32位宽度，便于译码和流水线设计。
补充说明：
指令编码长度，和CPU是32位还是64位架构是两回事。
目前主流的龙芯处理器（如3A5000等）采用的是 LoongArch64，即64位指令集架构（寄存器、地址空间等是64位），但其指令编码依然是32位定长。

## Slide 6
2.1.1 指令组成与四大类
RISC：Load-Store；运算主要对寄存器/立即数
组成
• 操作码：做什么 • 操作数：对谁做 • 源 / 目的操作数 • 指令定长 32 位
addi.d | $r3 | $r3 | 16
操作码
操作数

## Slide 7
2.1.2 寄存器是什么：机器自带固定格
技术收回：CPU 内高速存储，指令直接读写
像什么
• 收银机钱箱分币格 • 格焊在机器上，不搬家 • 格固定，里面数可变 • 计算器显示窗同类
不像什么
• 不是便利贴（可撕可贴） • 不是变量名（账本人名） • 不是身后快递柜（内存）

## Slide 8
寄存器 ≠ 变量名
编译器把「人名」装进固定格或内存
变量
• 程序员起的名字 • 可以很多 • 编译器决定放哪
寄存器
• $t0/$a0 是格编号 • 数量有限（32 个 GR） • 同一时刻一个值

## Slide 9
必须记住的寄存器（总表）
课堂举例优先写 r0/r1/r4/r12；对照源码再认 $a0/$t0
ABI名 | r 编号 | 角色 | 说明
$zero | r0 | 恒 0 | st.b r0, …
$ra | r1 | 返回地址 | bl 写入；jr r1
$sp | r3 | 栈指针 | _start 设栈
$a0–$a7 | r4–r11 | 参数/返回 | 返回值多在 r4
$t0–$t8 | r12–r20 | 临时 | 中间结果

## Slide 10
复习：第1–2次课源码里谁出现了？
合上电脑能指着 start.S 口头点名
寄存器 | 位置 | 在干什么
r3($sp) | _start | la.global 设栈顶
r1($ra) | bl / jr | 调用与返回
r12 r13($t0 $t1) | clear_bss | bss 起止指针
r0($zero) | st.b | 提供恒 0
r4–r6($a0–$a2) | 调用/string.S | 参数与返回

## Slide 11
复习：场景题——该用哪个寄存器？
课堂可遮住「首选」列
场景 | 首选 | 为什么
函数第1个参数 | r4 | ABI 亦写 $a0
函数返回值 | r4 | 返回值主要在 r4
(a+b) 中间和 | r12 | 临时；ABI 亦写 $t0
清零写0的源 | r0 | 恒0
调用后回来续跑 | r1 | bl 写入返回地址
进入C前设栈 | r3 | 栈指针；ABI $sp

## Slide 12
复习：三组最易混
r1 vs r4
• r1($ra)：回到哪条指令 • r4($a0)：函数算出的数 • 位置 ≠ 数值
r12 vs r4 vs r0
• r12($t0)：临时合计 • r4($a0)：参数/返回 • r0($zero)：焊死的0

## Slide 13
$ra：续做断点
$ra=指令位置；$a0=返回数值
错误
• 地理来源/哪间教室 • 和返回值 $a0 混淆
正确
• 写作业做到 3-(2) • 电话=调用；记下断点=$ra • 挂断按题号续写=jr $ra

## Slide 14
寄存器口诀（带走）
• r0 永远零；r3 指栈顶；r1 记断点
• r4 起传参返回；r12 起做临时
• 格是零件，不是便利贴；ABI 名=$别名
• 下一步：格有多深？比特怎么解释？

## Slide 15
寄存器宽度：LA32 vs LA64
名字可相同，格子深度不同（笔记 2.1.2）
项目 | LA32 | LA64（本课）
GR 数量 | 32 个 | 同样 32 个
每个 GR 宽度 | 32 位 | 64 位
FR 宽度 | 64 位 | 64 位
别名 $a0/$t0 | 有，格深 32 | 有，格深 64
（1）32 个整数通用寄存器（ General-purpose Register，GR ），$r0 ~ $r31； （2）32 个浮寄存器（ Floatingl-point Register，FR ）， $f0 ~ $f31；

## Slide 16
完整走读：宽度如何改变 add.w 取数
笔记：LA64 r5=SignExtend(r2[31:0]+r1[31:0])
add.w r5, r2, r1
① 目标：r5 ← r2 与 r1 按「字」相加
② LA32：格本身 32 位，整格相加写回 r5
③ LA64：格 64 位，但 add.w 规定：
· 取数：只用 r2[31:0]、r1[31:0]
· 计算：32 位加法得 tmp32
· 写回：r5 = SignExtend(tmp32, 64)
④ 高 32 位由符号扩展填满，不是保留旧值
⑤ add.d：取/算/写全是 64 位整格

## Slide 17
寄存器里比特怎么读：有符号 vs 无符号
• 寄存器只存比特串；「正/负」是解释规则
• 有符号：补码；最高位常为符号位
• 无符号：0～2^n-1，没有负数
• 同一串比特，两种读法可以完全不同

## Slide 18
32 位寄存器：正数怎么存
正数：最高位=0
十进制 | 32 位 hex | 说明
0 | 0x00000000 | 全 0
1 | 0x00000001 | 最低位 1
10 | 0x0000000A | 符号位=0
2147483647 | 0x7FFFFFFF | 最大正

## Slide 19
32 位寄存器：负数怎么存（补码）
负数：最高位=1；-x = 取反(x)+1
十进制 | 32 位 hex | 说明
-1 | 0xFFFFFFFF | 全 1
-2 | 0xFFFFFFFE | 笔记溢出结果
-2147483648 | 0x80000000 | 最小负
同比特无符号 | 0xFFFFFFFE | 读成 4294967294

## Slide 20
完整走读：-2 的补码（对齐笔记）
笔记 add.w 溢出结果 0xfffffffe
# r5 = 0xFFFFFFFE → 有符号 -2
-2补码求取步骤：
① 先写 +2 = 0x00000002
② 按位取反 = 0xFFFFFFFD
③ 再 +1 = 0xFFFFFFFE
④ 有符号读：-2
⑤ 无符号读：4294967294
⑥ 比特相同，读法不同，值不同

## Slide 21
64 位寄存器：同样数值如何铺满
LA64 深格：正数高位常 0，负数高位常 1
十进制 | 64 位 hex | 相对 32 位
10 | 0x000000000000000A | 高 32 位补 0
-1 | 0xFFFFFFFFFFFFFFFF | 高 32 位补 1
-2 | 0xFFFFFFFFFFFFFFFE | LA64 溢出结果
0x7FFFFFFF | 0x000000007FFFFFFF | 正数高位补 0
LA64 架构下的 32 位操作数计算指令中：
计算结果通常也需要先进行 64 位符号扩展再写入目的寄存器。

## Slide 22
32 位形态 → 64 位格：符号扩展 vs 零扩展
LA64 的 .w 写回用符号扩展；andi 等位操作偏零扩展
32 位 | 符号扩展到 64 | 零扩展到 64
0x0000000A | 0x000000000000000A | 相同
0xFFFFFFFF (-1) | 0xFFFFFFFFFFFFFFFF | 0x00000000FFFFFFFF
0xFFFFFFFE (-2) | 0xFFFFFFFFFFFFFFFE | 0x00000000FFFFFFFE
0x80000000 | 0xFFFFFFFF80000000 | 0x0000000080000000

## Slide 23
无符号：同一比特的另一种读法
先问：有符号读还是无符号读？
32 位无符号
• 0xFFFFFFFF → 4294967295 • 0xFFFFFFFE → 4294967294 • 0x80000000 → 2147483648
指令联系
• 比较长度/地址：sltu • 有符号比较：slt • 先约定读法再比大小

## Slide 24
总表：正/负 × 32/64 位
无符号时比特可相同，十进制读法变成大正数
值 | 32 位有符号存放 | 64 位有符号存放
+10 | 0x0000000A | 0x000000000000000A
-1 | 0xFFFFFFFF | 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
-2 | 0xFFFFFFFE | 0xFFFFFFFFFFFFFFFE
最大正32位数 | 0x7FFFFFFF | 0x000000007FFFFFFF

## Slide 25
读代码五步（后面每条指令都用）
• ① 执行前：相关寄存器当前值
• ② 本条读谁？立即数多少？做什么运算？
• ③ 写出算式（如 3+5=8）
• ④ 执行后：谁变了？谁没变？
• ⑤ 若有跳转：下一条去哪？

## Slide 26
§3.1 运算指令总览（3.1.1～3.1.4 系统展开）
下面严格按 1→8 展开，并逐步跟算
顺序 | 类别 | 代表指令 | 本课落点
1 | 算术 | add/sub/mul/addi | alu_expr / mul
2 | 逻辑 | andi（笔记0x7f0） | alu_low8
3 | 条件赋值 | slt/sltu/maskeqz | alu_slt+笔记min
4 | 移位 | slli.d | alu_slli1
5 | 位操作 | ext.w.h（笔记） | alu_extb 验收
6 | 访存 | st.b | clear_bss 点到
7 | 转移 | bl/jr/beq | start.S 点到
8 | 杂项/浮点 | idle / fadd.s | 浮点第4次课
具体指令表格 见 P29

## Slide 27
助记符后缀与取数宽度（进指令前先认）
先后缀，再有/无符号，再读十进制
后缀 | 宽度 | 指令例
.b | 8 位 | st.b
.h | 16 位 | ext.w.h / ld.h
.w | 32 位 | add.w（教材多）
.d | 64 位 | 本课 add.d/addi.d

## Slide 28
立即数预备：si 与 ui、大小装法
细节在各类指令例子里再走读
小立即数 / 逻辑 imm
• addi：si12 有符号扩展 • 教材：addi rd,r0,imm(<12bit) • andi/ori：ui12 位模式 • 笔记 andi：0x7f0 & 3 → 0
大立即数
• lu12i.w + ori（笔记步骤） • 伪指令 li.w / li.d • 实验不要求手写拼装 • 口头要会解释

## Slide 29
§3.1.1 算术运算（系统）
例子3.1
add.w r5, r2, r1 # LA32: r5 = r2 +1
add.w r5, r2, r1 # LA64: r5[63:0] = SignExtend( r2[31:0] + r1[31:0] )
（1）LA64 架构下 add.w 运算结果需要符号扩展后写入目的寄存器

## Slide 30
§3.1.1 算术运算（系统）
（2）溢出问题
add.w r5, r1, r1 # LA32: r1 = 0x7fffffff r5 = 0xfffffffe ( -2 )
add.w r5, r1, r1 # LA62: r1 = 0x7fffffff r5 = 0xfffffffffffffffe ( -2 )
LA32: r1 = 0x7fffffff = 2147483647 ：r5=r1+r1=0x7fffffff + 0x7fffffff= 0xfffffffe=-2
LA64：仍然只进行 32 位加法,结果0xfffffffe，将 32 位结果符号扩展到 64 位0xfffffffffffffffe

## Slide 31
§3.1.1 算术运算（系统）
（2）溢出问题
ARM 有专门程序状态寄存器（ Current Program Status Register，CPSR ）用于保存进位、正负、溢出标志等运算结果状态信息。
LoongArch 没有，但可通过目的寄存器和源寄存器的符号位是否一致来判断。

## Slide 32
§3.1.1 算术运算（系统）
（3）立即数（ imm ）的 32 位加法运算
1）imm < 12 bit 例子3.4
指令在表3-1中指出了sil2，立即数范围：[-2048,2048],超出该范围则出错
数大于这个范围该如何做？

## Slide 33
lu12i.w r1, 0x1
ori r1, r1, 0x2
add.w r5, r2, r1
§3.1.1 算术运算（系统）
（3）立即数（ imm ）的 32 位加法运算
2）12 bit < imm < 32 bit 例子3.5：加立即数4098（0x1002）
将4086高20位放入寄存器的 [31:12] 位，低 12 位补 0
将低位002跟r1低12] 位或运算，凑出0x1002
R5=r2+4086

## Slide 34
§3.1.1 算术运算（系统）
（4）立即数（ imm ）的加载
1）imm < 12 bit
直接用
2）12 bit < imm < 32 bit
高20位放入寄存器的 [31:12] 位，低 12 位补 0
将低12跟rd低12] 位或运算

## Slide 35
§3.1.1 算术运算（系统）
（4）立即数（ imm ）的加载
3）32 bit < imm < 52 bit
低32位加载
高20位加载，并于低32位拼接

## Slide 36
§3.1.1 算术运算（系统）
（4）立即数（ imm ）的 加载
4）52 bit < imm
低52位加载
高12位加载，并于低52位拼接

## Slide 37
§3.1.1 算术运算（系统）
（4）立即数（ imm ）的 加载
因此，立即数加载非常麻烦，增加了伪指令：
32位以内加载
64位加载
汇编器直接根据数据情况帮我们对应回前面四种翻译过来。
前面导入4098数值可直接写为：

## Slide 38
§3.1.1 算术运算（系统）
(5) 带移位的 64 位数加法运算
R4 左移4位，再与r5相加，结果存入r5

## Slide 39
完整走读：(a+b)-c（用 r 编号写）
讲解用 r*；对照 miniOS 时再看 $a0/$t0
# 设 a=3,b=5,c=2 → 结果 6
# r4=a, r5=b, r6=c, r12=临时, r1=$ra
add.d r12, r4, r5
sub.d r4, r12, r6
jr r1
① 前：r4=3 r5=5 r6=2 r12=?
② add.d r12,r4,r5：读3与5，算3+5=8，写r12
后：r4=3 r5=5 r6=2 r12=8
③ sub.d r4,r12,r6：读8与2，算8-2=6，写r4
后：r4=6 r5=5 r6=2 r12=8
④ jr r1：按 r1(返回地址) 回到调用者
⑤ 用 r12 作临时，避免先毁掉 r4 里的 a
⑥ 本课源码 ABI：$a0=$r4 $a1=$r5 $a2=$r6 $t0=$r12 $ra=$r1

## Slide 40
执行过程表：(a+b)-c（r 编号）
每一行=执行完该指令后的快照
步 | 指令 | 计算 | r4 | r5 | r6 | r12
0 | 入口 | — | 3 | 5 | 2 | ?
1 | add.d r12,r4,r5 | 3+5=8 | 3 | 5 | 2 | 8
2 | sub.d r4,r12,r6 | 8-2=6 | 6 | 5 | 2 | 8
3 | jr r1 | 返回 | 6 | 5 | 2 | 8

## Slide 41
为什么必须用临时寄存器 r12？
多个临时 r 避免中间结果互踩
错误
• 直接覆盖 r4 里的 a • 后面还要用 a 就丢了
正确
• 中间和进 r12 • 最后再写结果 r4

## Slide 42
完整走读：mul.d（6×7）
# 设 r4=6, r5=7
mul.d r4, r4, r5
# 结果 r4=42
# 本课验收串同此计算
① 前：r4=6 r5=7
② 读 r4 与 r5，计算 6×7=42
③ 写 r4=42（覆盖原 6）
④ r5 仍为 7
⑤ 调用约定下 r4 也常作返回值($a0)
⑥ 点名 div.d/mod.d；大积见 mulh

## Slide 43
§3.1.2 逻辑运算
指令格式 | 功能简述
and rd, rj, rk | 逻辑与，rd = rj & rk
or rd, rj, rk | 逻辑或，rd = rj ¦ rk
nor rd, rj, rk | 逻辑或非，rd = ~(rj ¦ rk)
xor rd, rj, rk | 逻辑异或，rd = rj ^ rk
andn rd, rj, rk | 取反逻辑与，rd = rj & (~rk)
orn rd, rj, rk | 取反逻辑或，rd = rj ¦ (~rk)
andi rd, rj, ui12 | 带立即数的逻辑与，rd = rj & ui12
ori rd, rj, ui12 | 带立即数的逻辑或，rd = rj ¦ ui12
xori rd, rj, ui12 | 带立即数的逻辑异或，rd = rj ^ ui12
slt rd, rj, rk | 有符号小于比较，rd = (rj < rk) ? 1 : 0
sltu rd, rj, rk | 无符号小于比较，rd = (rj < rk) ? 1 : 0
slti rd, rj, si12 | 带立即数的有符号小于比较，rd = (rj < si12) ? 1 : 0
sltui rd, rj, si12 | 带立即数的无符号小于比较，rd = (rj < si12) ? 1 : 0
maskeqz rd, rj, rk | 条件赋值，rd = (rk == 0) ? 0 : rj
masknez rd, rj, rk | 条件赋值，rd = (rk != 0) ? 0 : rj
nop | 空操作，不执行实际数据处理

## Slide 44
完整走读：andi（笔记 r2=0x7f0）
# 若 r2 == 0x7f0
andi r5, r2, 3
# 期望 r5 = 0
① 前：r2=0x7f0，r5=?
② 0x7f0 末几位：…1111 0000
③ 立即数 3 = 0b11
④ 按位与：…0000 & …0011 = 0
⑤ 写 r5=0（笔记结果）
⑥ 验收串另有 0x1234&0xff=0x34（运行对照）

## Slide 45
例3.8： a=(bc)? b:c 取b、c中的最小值
任务：换 b=5,c=3 自推一表
# a=(b<c)?b:c
# r4=b=3, r5=c=5, r6=a
slt r12, r4, r5
maskeqz r4, r4, r12
masknez r12, r5, r12
or r6, r4, r12
① 前：r4(b)=3 r5(c)=5
② slt：条件赋值r4<r5 → r12=1
③ maskeqz：r12≠0 → r4 保持 3(b)
④ masknez：r12≠0 → r12=0
⑤ or：3|0=3 → a=min=3
slt rd, rj, rk | 有符号小于比较，rd = (rj < rk) ? 1 : 0
maskeqz rd, rj, rk | 条件赋值，rd = (rk == 0) ? 0 : rj
masknez rd, rj, rk | 条件赋值，rd = (rk != 0) ? 0 : rj

## Slide 46
执行过程表：min 例 b=3,c=5
步 | 指令 | 计算/含义 | r4 | r5 | r12 | r6
0 | 入口 | b=3,c=5 | 3 | 5 | ? | ?
1 | slt r12, r4, r5 | 3<5→1 | 3 | 5 | 1 | ?
2 | maskeqz r4, r4, r12 | r12≠0→r4=b | 3 | 5 | 1 | ?
3 | masknez r12, r5, r12 | r12≠0→r12=0 | 3 | 5 | 0 | ?
4 | or r6, r4, r12 | 3¦0=3 | 3 | 5 | 0 | 3

## Slide 47
slt 与 sltu 必须分清
slt rd, rj, rk # 有符号
sltu rd, rj, rk # 无符号
# 最高位为1 的无符号大正数
# 用 slt 会当负数 → 大小可能颠倒
# 地址/长度多用 sltu
• 先约定有/无符号
• 还有 slti/sltui
• 不是可省略的点名
空指令 nop 的使用
看上去没有什么功能实现，仅为占据 4 字节的指令码位置并将 PC 加 4，但是 nop 指令却有实际的使用意义，例如编译器中常用 nop 指令来保证内存对齐

## Slide 48
slt 与 sltu 必须分清
空指令 nop 的使用
NOP 指令本身无实际操作，仅占用 4 字节指令码位置，并将 PC（程序计数器）加 4。
实际用途：编译器用来保证内存对齐。
龙芯平台对齐要求：函数起始地址需 16 字节对齐（可被 16 整除）。
编译器处理方式：若函数最后一条指令（多为跳转指令）的地址未满足 16 字节对齐，编译器会在其后插入 1～3 条 NOP，确保下一个函数起始地址对齐。

## Slide 49
§3.1.3 移位运算（系统）
指令格式 | 功能简述
sll.w rd, rj, rk | 32 位逻辑左移，rd = rj << rk[4:0]
sll.d rd, rj, rk | 64 位逻辑左移，rd = rj << rk[5:0]
slli.w rd, rj, ui5 | 32 位立即数逻辑左移，rd = rj << ui5
slli.d rd, rj, ui6 | 64 位立即数逻辑左移，rd = rj << ui6
srl.w rd, rj, rk | 32 位逻辑右移，rd = rj >> rk[4:0]
srl.d rd, rj, rk | 64 位逻辑右移，rd = rj >> rk[5:0]
srli.w rd, rj, ui5 | 32 位立即数逻辑右移，rd = rj >> ui5
srli.d rd, rj, ui6 | 64 位立即数逻辑右移，rd = rj >> ui6
sra.w rd, rj, rk | 32 位算术右移，rd = rj >> rk[4:0]
sra.d rd, rj, rk | 64 位算术右移，rd = rj >> rk[5:0]
srai.w rd, rj, ui5 | 32 位立即数算术右移，rd = rj >> ui5
srai.d rd, rj, ui6 | 64 位立即数算术右移，rd = rj >> ui6

## Slide 50
§3.1.3 移位运算（系统）
指令格式 | 功能简述
rotr.w rd, rj, rk | 32 位循环右移
rotr.d rd, rj, rk | 64 位循环右移
rotri.w rd, rj, ui5 | 32 位立即数循环右移
rotri.d rd, rj, ui6 | 64 位立即数循环右移

## Slide 51
完整走读：slli.d（5<<1）
# 设 r4=5
slli.d r4, r4, 1
# 结果 r4=10
① 前：r4=5 = 0b…0101
② 逻辑左移 1 位，低位补 0
③ 0b…0101<<1 = 0b…1010 = 10
④ 写 r4=10
⑤ 其它寄存器不变

## Slide 52
示例一
基本逻辑运算：and / or / xor
按位与 / 按位或 / 按位异或，逐位独立运算
r4 = 0000 1111 (0x0F)
r5 = 0011 0011 (0x33)
and r6, r4, r5 → r6 = 0000 0011 (0x03)
or r7, r4, r5 → r7 = 0011 1111 (0x3F)
xor r8, r4, r5 → r8 = 0011 1100 (0x3C)
同为1才为1(and)；有1就为1(or)；不同才为1(xor)

## Slide 53
示例二
取反逻辑运算：andn / orn
andn: rd = rj & (~rk) orn: rd = rj | (~rk)
r4 = 0000 1111 (0x0F)
r5 = 0011 0011 (0x33)
~r5 = 1100 1100 (0xCC，仅供理解)
andn r9, r4, r5 → r9 = 0000 1100 (0x0C)
orn r10, r4, r5 → r10 = 1100 1111 (0xCF)
先对 rk 逐位取反，再与/或 rj —— 常用于按位清除或保留

## Slide 54
示例三
带立即数的逻辑运算：andi / ori / xori
ui12 为 12 位无符号立即数，常用于位掩码操作
r4 = 0000 1111 (0x0F)，掩码 ui12 = 0x30
andi r11, r4, 0x30 → r11 = 0x00 清零指定位
ori r12, r4, 0x30 → r12 = 0x3F 置位指定位
xori r13, r4, 0x30 → r13 = 0x3F 翻转指定位
andi 清零 / ori 置位 / xori 翻转 —— 未涉及的位始终保持不变

## Slide 55
示例四
比较指令：slt / sltu
同一组比特位，有符号与无符号的比较结果可能不同
r14 = 0xFFFFFFFF (有符号 = -1，无符号 = 4294967295)
r15 = 0x00000001 (= 1)
slt r16, r14, r15 → r16 = 1 (有符号: 成立)
sltu r17, r14, r15 → r17 = 0 (无符号: 不成立)
同样的比特位，符号解释不同，比较结果就可能相反

## Slide 56
示例五
条件赋值：maskeqz / masknez
根据 rk 是否为 0，决定保留 rj 还是清零
r18 = 100, r19 = 0 (rj = 100，rk = 0)
maskeqz r20, r18, r19 → r20 = 0
masknez r21, r18, r19 → r21 = 100
r19 = 5 (rj 不变，rk 不为 0)
maskeqz r20, r18, r19 → r20 = 100
masknez r21, r18, r19 → r21 = 0
maskeqz 在 rk 不为 0 时保留 rj，为 0 时清零；masknez 恰好相反

## Slide 57
综合例题
无分支条件选择
实现 res = (c 不为 0) ? a : b，全程不使用跳转指令
设 a = r4 = 100 b = r5 = 200 c = r6 (条件寄存器)
maskeqz t1, a, c → t1 = 100
masknez t2, b, c → t2 = 0
or res, t1, t2 → res = 100
若 c = 0：t1 = 0，t2 = 200，res = 200
res 始终选中正确分支 —— 等价于三目运算符，且没有分支预测开销

## Slide 58
§3.1.4 位操作（系统）
• 扩展/计数/拼接/逆序等（教材表）
位操作：高位符号扩展、按条件计数、指定位数的数据拼接和提取、按条件逆序、指定位置的替换等。
位操作指令仅在 LA64 架构下被支持。

## Slide 59
§3.1.4 位操作（系统）
指令格式 | 功能简述
ext.w.b rd, rj | 符号扩展：rd = SignExtend(rj[7:0])
ext.w.h rd, rj | 符号扩展：rd = SignExtend(rj[15:0])
clo.w rd, rj | 统计 rj[31:0] 从高位开始连续 1 的数量
clz.w rd, rj | 统计 rj[31:0] 从高位开始连续 0 的数量
cto.w rd, rj | 统计 rj[31:0] 从低位开始连续 1 的数量
ctz.w rd, rj | 统计 rj[31:0] 从低位开始连续 0 的数量
clo.d rd, rj | 统计 rj[63:0] 从高位开始连续 1 的数量
clz.d rd, rj | 统计 rj[63:0] 从高位开始连续 0 的数量
cto.d rd, rj | 统计 rj[63:0] 从低位开始连续 1 的数量
ctz.d rd, rj | 统计 rj[63:0] 从低位开始连续 0 的数量
bytepick.w rd, rj, rk, sa2 | 拼接 rk[31:0] 与 rj[31:0]，截取 32 位并符号扩展
bytepick.d rd, rj, rk, sa3 | 拼接 rk[63:0] 与 rj[63:0]，截取 64 位

## Slide 60
§3.1.4 位操作（系统）
指令格式 | 功能简述
revb.2h rd, rj | 32 位数按半字分组，各半字内部字节逆序
revb.4h rd, rj | 64 位数按半字分组，各半字内部字节逆序
revb.2w rd, rj | 64 位数按字分组，各字内部字节逆序
revb.d rd, rj | 64 位数 8 个字节整体逆序
revh.2w rd, rj | 64 位数按字分组，各字内部半字逆序
revh.d rd, rj | 64 位数 4 个半字整体逆序
bitrev.4b rd, rj | 32 位数按字节分组，各字节内部位逆序
bitrev.8b rd, rj | 64 位数按字节分组，各字节内部位逆序
bitrev.w rd, rj | 32 位数 32 个位整体逆序，并符号扩展
bitrev.d rd, rj | 64 位数 64 个位整体逆序
bstrins.w rd, rj, msbw, lsbw | 将 rj 指定位段替换到 rd[msbw:lsbw]
bstrins.d rd, rj, msbd, lsbd | 将 rj 指定位段替换到 rd[msbd:lsbd]
bstrpick.w rd, rj, msbw, lsbw | 从 rj 中提取 msbw:lsbw 位段

## Slide 61
完整走读：ext.w.h
# 笔记：r4 == 0x000000000000FFFA
ext.w.h r5, r4
# r5 == 0xFFFFFFFFFFFFFFFA
① 前：r4 低 16 位=0xFFFA
② 半字最高位为 1 → 当作负数半字
③ 符号扩展：高位全部填 1
④ 写 r5=0xFFFFFFFFFFFFFFFA（笔记）
⑤ 不是零扩展成 0x0000…FFFA
⑥ andi 只做按位与，不做符号扩展

## Slide 62
以字为组按字节逆序，可用于尾端转换
revb.2w r5, r1 # r5 = 0x11FF00EE_33DD22CC
if r1 == 0xEE00FF11_CC22DD33

## Slide 63
LoongArch 汇编 · 指令详解
位操作指令补充例题
符号扩展 · 计数 · 位段提取/插入 · 字节与位反转

## Slide 64
示例一
符号扩展：ext.w.b / ext.w.h
把字节/半字按符号位扩展为完整字长
r4 = 0x00000080 (低字节 = 0x80，即 -128)
ext.w.b r5, r4 → r5 = 0xFFFFFF80 (= -128)
r6 = 0x00008000 (低半字 = 0x8000，即 -32768)
ext.w.h r7, r6 → r7 = 0xFFFF8000 (= -32768)
最高有效位是 1 就用 1 填充高位，否则用 0 填充 —— 保持数值不变

## Slide 65
示例二
计数指令：clz.w / ctz.w
统计最高位/最低位的 1 之前有多少个连续的 0
r8 = 0x00000058 (二进制 ...0101 1000)
clz.w r9, r8 → r9 = 25 最高位 1 前有 25 个 0
ctz.w r10, r8 → r10 = 3 最低位 1 前有 3 个 0
clz 从高位数、ctz 从低位数 —— 常用于快速定位最高/最低置位位

## Slide 66
示例三
位段提取：bstrpick.w
bstrpick.w rd, rj, msbw, lsbw → rd = 零扩展 rj[msbw:lsbw]
r4 = 0x1234ABCD (设备状态寄存器)
bstrpick.w r5, r4, 15, 8 → r5 = 0x000000AB
一条指令即可从任意位置截取任意宽度的位段，并自动零扩展

## Slide 67
示例四
位段插入：bstrins.w
bstrins.w rd, rj, msbw, lsbw → rd[msbw:lsbw] = rj 的低位，其余不变
r4 = 0x1234ABCD, r6 = 0x00000005
bstrins.w r4, r6, 15, 8 → r4 = 0x123405CD
只改写指定位段，其余位保持原值 —— 天然适合修改寄存器中的某个字段

## Slide 68
示例五
字节序反转：revb.2h
分别反转高、低半字内部的两个字节顺序
r7 = 0x12345678
revb.2h r8, r7 → r8 = 0x34127856 每个半字内部换序
0x5678→0x7856，0x1234→0x3412 —— 常用于大小端字节序转换

## Slide 69
示例六
位反转：bitrev.4b
把每个字节内部的 8 个比特顺序左右翻转
r9 = 0x4D4D4D4D (每字节都是 0100 1101)
bitrev.4b r10, r9 → r10 = 0xB2B2B2B2 (1011 0010)
4 个字节各自独立翻转比特顺序，字节之间的相对位置不变

## Slide 70
综合例题
修改并验证寄存器字段
只用两条指令替换指定位段的值，再读回验证
设 r4 = 0x1234ABCD 为设备状态寄存器，需把 [11:8] 位改成 0x7
r5 = 0x00000007 (新的字段值)
bstrins.w r4, r5, 11, 8 → r4 = 0x1234A7CD
bstrpick.w r6, r4, 11, 8 → r6 = 0x00000007 读回验证
对比上节课的 andi + ori 两步清零/置位，bstrins.w 一条指令即可完成位段替换

## Slide 71
小结
符号扩展 ext.w.b / ext.w.h
计数运算 clz.w / ctz.w（还有 clo.w / cto.w）
位段提取 bstrpick.w
位段插入 bstrins.w
字节/位反转 revb.2h / bitrev.4b

## Slide 72
课堂 Demo 路径
实验从简：以跑通为主
1
regs_alu.S
算术逻辑 等可跑例
→
2
start.S
访存/转移 点到
→
3
make run
串口 验收

## Slide 73
预期串口（必须真跑）
Hello miniOS on LoongArch64
data section ok
bss section cleared
arith add/sub: (3+5)-2 = 6
arith mul: 6*7 = 42
logic andi: 0x1234 & 0xff = 0x34
shift slli: 5<<1 = 10
cond slt: (3<5) = 1
bit ext.w.b: 0x7f -> 127
...
week03-regs-alu check done
• 禁止编造输出
• 讲解用笔记原例
• 串口数字=运行对照
• 完整见 lab.md

## Slide 74
实验从简 + AI 边界
• Task1：make run 验收串
• Task2：对照表 + alu_expr 四步快照
• Task3：口头问笔记原例（宽度/溢出/andi/mask…）
• 禁止编造串口；细节以课堂走读为准

## Slide 75
易错清单
• 寄存器当便利贴；$ra 当地理来源
• 忘记 LA32 格深32 / LA64 格深64
• LA64 上 .w 当整格64位加
• addi 的 si 与 andi 的 ui 混淆
• 同一比特有符号/无符号乱读
• 只念助记符不写执行前后值

## Slide 76
本节收束
• 教材第2章 + §3.1.1～3.1.4 系统讲完
• LA64 格深64；.w 取低32并符号扩展写回
• 每条代表指令五步走读
• §3.2 访存与第4章浮点：第4次课精讲