## Slide 1
第 11 次课
中断/定时器实验 + miniOS 内核服务整理
写出真正能跑的定时器中断，再把第1-10次课的内核服务边界系统整理一遍
建议检查点：11-irq-kernel-recap
LoongArch 汇编 · miniOS 课程 | 正文字号 ≥ 24 磅

## Slide 2
第 11 次课
4 学时连排，纯实验课
理论已在第10次课收官，本课不引入新理论
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 3
第 11 次课
课程定位
• 单元一（第1-2学时）：中断是异常的“异步版本”——同一个 EENTRY 入口
• 用 ESTAT.Ecode==0 区分，上机把定时器接起来
• 单元二（第3-4学时）：退一步看全局——miniOS 现在有哪些内核服务？
• 为第12次课板级迁移与综合展示做最后准备

## Slide 4
第 11 次课
教学目标（单元一）
• 说清定时器三个 CSR 的分工：TCFG/TVAL/TICLR
• 说清两层使能：ECFG.LIE（分源开关）+ CRMD.IE（总开关）
• 理解异常与中断共享同一个 EENTRY 入口
• 解释为什么中断入口要比 exception_entry 保存更多寄存器
• 跑通一个真实的周期性定时器中断 demo

## Slide 5
第 11 次课
教学目标（单元二）
• 画出 miniOS 当前的内核服务地图
• 能说明每个模块的输入/输出边界
• 为第12次课的板级迁移与综合展示准备架构图素材

## Slide 6
第 11 次课
课前准备
复习/打开 | 关联
第10次课 exception_entry | 本课在它基础上升级
kernel/irq.c / include/irq.h | 本课新增，可运行 demo
第6次课 caller-saved 寄存器 | 理解为什么要多存

## Slide 7
第 11 次课
单元一：定时器三个 CSR
TCFG / TVAL / TICLR
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 8
第 11 次课
定时器三个 CSR
CSR | 编号 | 读/写 | 作用
TCFG | 0x41 | 写 | bit0=En, bit1=Periodic, 高位=InitVal
TVAL | 0x42 | 读 | 当前倒数值（本课不用）
TICLR | 0x44 | 写1 | 清除挂起标志，不清会立刻反复重入

## Slide 9
第 11 次课
timer_init 真实代码
void timer_init(unsigned long count)
{
unsigned long tcfg =
(count << 2) | TCFG_EN | TCFG_PERIODIC;
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x41"
: "+r"(tcfg) : : "memory");
ecfg_enable_timer_line();
crmd_enable_ie();
}
• count << 2：InitVal 字段从 bit2 开始
• 低两位留给 En/Periodic 标志位
• 三步走：配置 TCFG → 分源使能 → 总开关使能

## Slide 10
第 11 次课
两层使能
两者都要开，定时器中断才能真正送达 CPU
开关 | CSR/位 | 类比
分源开关 | ECFG（0x4）bit11 | 这一条中断线允不允许响
总开关 | CRMD（0x0）bit2（IE） | CPU 整体允不允许响应任何中断

## Slide 11
第 11 次课
csrxchg：按位读改写
static inline void ecfg_enable_timer_line(void)
{
unsigned long mask = 1UL << 11;
unsigned long val = 1UL << 11;
__asm__ volatile("csrxchg %0, %1, 0x4"
: "+r"(val) : "r"(mask) : "memory");
}
• csrxchg rd, rj, csr：csr = (csr & ~rj) | (rd & rj)
• rd 同时带回旧值
• 只改 mask 指定的位，其余位保持原样

## Slide 12
第 11 次课
清源：TICLR
static inline void timer_irq_clear(void)
{
unsigned long v = 1;
__asm__ volatile("csrwr %0, 0x44"
: "+r"(v) : : "memory");
}
• 写 1 应答本次定时器中断
• 不清会立刻再次进入——课堂可以现场删掉这行复现故障

## Slide 13
第 11 次课
timer_stop：演示结束后安静下来
void timer_stop(void)
{
ecfg_disable_timer_line(); /* 清 ECFG 对应位 */
}
• 只关分源开关，不动 TCFG
• 让最后的 halt 循环不再被打断

## Slide 14
第 11 次课
异常与中断共享入口
LoongArch 只有一个 EENTRY
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 15
第 11 次课
exception_handler 分支逻辑
unsigned long ecode = (estat >> 16) & 0x3f;
if (ecode == 0) {
/* 中断类：ERA 已是正确续跑点 */
irq_dispatch(estat);
return era;
}
/* 否则是同步异常，era + 4（第10次课逻辑） */
...
return era + 4;

## Slide 16
第 11 次课
为什么中断类不需要 +4
• break/syscall 是软件主动触发的“精确异常”，ERA 指向触发指令本身
• 中断是硬件异步打断，ERA 已经是硬件给出的正确续跑点
• 两条路径共用一个 exception_handler，用 Ecode 分流处理逻辑

## Slide 17
第 11 次课
irq_dispatch：分发到具体中断源
void irq_dispatch(unsigned long estat)
{
if (estat & ESTAT_IS_TIMER) {
timer_irq_clear();
g_ticks++;
printk("tick #"); printk_udec(g_ticks); printk("\n");
return;
}
printk("[irq] unrecognized source\n");
}

## Slide 18
第 11 次课
为什么要保存更多寄存器
中断可能打断任何代码
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 19
第 11 次课
第10次课只存 $ra，够用吗？
• 第10次课的 break 是软件主动触发——写代码的人知道即将发生什么
• 中断不同：它可能打断任何正在执行的代码
• 包括正在用 $a0-$a7、$t0-$t8 存活跃数据的代码
• exception_handler 一旦调用（哪怕只是 printk），这些寄存器就会被覆盖

## Slide 20
第 11 次课
升级后的 exception_entry（保存部分）
exception_entry:
addi.d $sp, $sp, -144
st.d $ra, $sp, 0
st.d $a0, $sp, 8
st.d $a1, $sp, 16
...
st.d $a7, $sp, 64
st.d $t0, $sp, 72
...
st.d $t8, $sp, 136
• 144 字节 = 18 个寄存器 × 8 字节
• $ra + $a0-$a7 + $t0-$t8
• 全部是 caller-saved 寄存器

## Slide 21
第 11 次课
升级后的 exception_entry（恢复部分）
csrrd $a0, 0x5
csrrd $a1, 0x6
bl exception_handler
csrwr $a0, 0x6
ld.d $ra, $sp, 0
ld.d $a0, $sp, 8
...
ld.d $t8, $sp, 136
addi.d $sp, $sp, 144
ertn
• 对称恢复：保存顺序和恢复顺序一致
• 这不是新入口，是原地升级 exception_entry

## Slide 22
第 11 次课
这不是“中断专属新入口”
• LoongArch 硬件本来就共享一个 EENTRY
• 第10次课的想法“中断需要更重的入口”是对的
• 但真正做法是原地升级，而不是另建 interrupt_entry

## Slide 23
第 11 次课
ESTAT.IS 位与中断源对照（教学摘录）
ECFG.LIE 的位号与 ESTAT.IS 一一对应
IS 位 | 中断源
0-1 | 软件中断 SWI0/SWI1
2-9 | 硬件中断 HWI0-HWI7（外设，如 UART 收）
11 | 定时器中断 TI（本课主角）
12 | 核间中断 IPI

## Slide 24
第 11 次课
实测数据
真实跑出来的，不是编造的
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 25
第 11 次课
实测：5 个 tick
timer_init: periodic timer interrupt enabled
tick #1
tick #2
tick #3
tick #4
tick #5
collected 5 timer ticks via interrupt, timer_stop() called
week11-irq-kernel-recap check done

## Slide 26
第 11 次课
调参说明
• TIMER_COUNT = 0x1000000，实测约每秒 1-2 次 tick
• 与宿主机模拟速度有关，不代表真实物理时间单位
• 调大 TIMER_COUNT tick 变慢，调小变快

## Slide 27
第 11 次课
idle 与中断唤醒
while (irq_ticks() < 5) {
__asm__ volatile("idle 0");
}
• idle 让 CPU 停下等中断，省电又直观
• tick 到来时硬件唤醒 CPU，走完整的中断处理流程
• 处理完 ertn 回到这里，while 条件重新判断
• 不需要手写“忙等”循环

## Slide 28
第 11 次课
故障复现（选做）：删掉 timer_irq_clear
• 不清中断源，硬件会认为“还没处理完”
• 现象：程序卡住或疯狂重入 irq_dispatch
• 这是理解“清源”意义最直接的方式——亲眼看一次故障

## Slide 29
第 11 次课
单元二：miniOS 内核服务整理
退一步看全局
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 30
第 11 次课
服务地图
boot/start.S _start
|- clear_bss 第2次课
|- kernel_main 第1次课
| |- printk->uart_putc 第1/9次课(直接碰硬件)
| |- regs_alu/mem_fp/... 第3-6次课(纯计算)
| |- memset/memcpy/strlen 第2/8次课(被广泛依赖)
| |- syscall_dispatch 第9次课
| |- exception_init 第10次课
|- exception_entry(硬件触发)
|- Ecode!=0 -> exception_handler 第10次课
|- Ecode==0 -> irq_dispatch 第11次课

## Slide 31
第 11 次课
边界讨论
问题 | 答案要点
谁能直接碰硬件？ | uart_putc、irq.c 的 CSR 操作、exception_entry
哪个模块被依赖最多？ | string.S（memset/memcpy/strlen）
哪两个模块底层同构？ | printk 与 sys_write，都是 uart_putc 的封装
哪个入口不是被调用而是硬件跳转？ | exception_entry

## Slide 32
第 11 次课
为第12次课准备
• 选题A（启动与服务）：直接复用本课整理出的服务地图
• 选题B（板级迁移）：标出“平台相关”与“平台无关”
• 平台相关：UART 基址、CSR 配置细节
• 平台无关：服务分层、调用约定、异常机制模式

## Slide 33
第 11 次课
课堂 Demo 与实验
从代码到画图
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 34
第 11 次课
课堂 Demo 流程
• make run：完整跑一遍第1-11次课累积输出
• 现场改小/改大 TIMER_COUNT，重新 make run，对比 tick 节奏
• （选做）复现“不清中断源”的故障
• 共画服务地图，学生上台补充连线

## Slide 35
第 11 次课
Task A + B
• Task A：跑通 make run，核对5个tick
• Task B：修改 TIMER_COUNT，记录至少两组调参结果

## Slide 36
第 11 次课
Task C + D
• Task C：为什么 irq_dispatch 路径返回 era 而不是 era+4？
• Task D：画出服务地图，回答边界问答四问

## Slide 37
第 11 次课
Task E（选做）+ AI 共学
• Task E：复现不清中断源的故障并解释原因
• AI 共学：CSR 位定义可查，真实输出必须来自本机 make run

## Slide 38
第 11 次课
思考与拓展
• 中断处理函数执行时间过长，会挡住更紧急的中断，如何权衡？
• irq_dispatch 若要接入 UART 接收中断，接口应该怎么扩展？
• 服务地图里，哪个模块最适合作为板级迁移的边界？

## Slide 39
第 11 次课
板书总结
1
三件套
TCFG/TVAL/TICLR
→
2
两开关
ECFG+CRMD.IE
→
3
共享入口
Ecode分流
→
4
服务地图
谁碰硬件

## Slide 40
第 11 次课
常见故障速查
现象 | 处理
tick 一直不出现 | 检查 ECFG/CRMD.IE 两层开关是否都打开
tick 刷屏停不下来 | 检查 TICLR 清源是否被误删
make run 后卡住无输出 | 确认 idle 前是否已正确调用 timer_init

## Slide 41
第 11 次课
本节收束
• 定时器中断：TCFG配置 + 两层使能 + TICLR清源，缺一不可
• 异常与中断共享入口，靠 Ecode 分流；中断需要更完整的寄存器保存
• 内核服务地图理清了「谁碰硬件、谁调用谁」
• 下次课：板级迁移 + 综合展示，全课程收官