## Slide 1
第 12 次课
板级迁移 + 综合实验：从 miniOS 到 Agent OS
先把 miniOS 迁到龙芯 2K0300，再用 5-8 分钟讲清整门课主线
建议检查点：12-board-agent-demo
LoongArch 汇编 · miniOS 课程 | 正文字号 ≥ 24 磅

## Slide 2
第 12 次课
全课程最后一次课
4学时连排，不引入新理论，纯实验课
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 3
第 12 次课
课程定位
• 单元一（第1-2学时）：板级迁移——QEMU 快/可重复/易调试，板子有真实约束
• 移植不是重写 OS：保留启动逻辑/段模型/调用约定/分层，只替换平台相关层
• 单元二（第3-4学时）：综合展示——把移植经验并入全课程主线复盘
• 终局：从一条 la.global $sp 开始，得到最小系统软件底座，指向 Agent OS

## Slide 4
第 12 次课
教学目标（单元一）
• 填写 QEMU virt vs 2K0300 差异表
• 指出仓库中平台相关文件/宏
• 说明板级 UART 初始化与轮询发送的必要性
• 形成故障分层定位法（无输出/乱码/仅首字符/异常复位）

## Slide 5
第 12 次课
教学目标（单元二）
• 脱稿讲述全课程三阶段主线
• 完成综合 demo（三选一或组合）
• 现场讲解至少4类内容：启动路径/运算或访存/循环或调用/系统点
• 提出“若继续做 Agent OS，下一迭代3件事”

## Slide 6
第 12 次课
课前准备
复习/打开 | 关联
第9次课 UART 抽象 | 已并入本课单元一
第7次课链接地址 | 板级迁移要改的地方之一
第11次课服务地图 | 综合展示的素材来源

## Slide 7
第 12 次课
单元一：板级迁移
QEMU virt vs 龙芯 2K0300
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 8
第 12 次课
差异表（课堂共填）
项目 | QEMU virt | 2K0300
入口/装载地址 | linker.ld 当前窗口 | 以板级为准
UART 基址 | include/uart.h | SoC 映射
时钟/波特率 | 常可简化 | 通常必须 init
调试 | GDB stub 方便 | 串口日志+厂商工具
加载 | -kernel ELF | 厂商加载/Flash 等

## Slide 9
第 12 次课
不变的启动骨架
_start:
la.global $sp, boot_stack_top
bl clear_bss
bl kernel_main
halt:
idle 0
b halt
• 算法骨架通常不变
• 变的是链接地址是否让这些符号落在正确窗口
• 排错顺序：是否执行到 _start → $sp → clear_bss → UART

## Slide 10
第 12 次课
UART 适配步骤
• ① 查基址、THR/LSR 偏移
• ② 需要则写 uart_init（分频、LCR 等）
• ③ uart_putc 改为等 TX 空再写
• ④ 再接 printk

## Slide 11
第 12 次课
轮询发送（板级更重要）
wait_tx:
ld.bu $t1, $t0, LSR_OFF
andi $t1, $t1, TX_EMPTY_MASK
beqz $t1, wait_tx
st.b $a0, $t0, THR_OFF
jr $ra
• 综合第3-5、9次课能力
• 板子上没有 QEMU 那种“无脑写就能成功”的宽容度

## Slide 12
第 12 次课
故障分层
现象 | 先查
完全无输出 | 是否跑到 _start、加载、时钟
乱码 | 波特率/时钟
仅首字符 | 发送等待逻辑
输出后异常复位 | 异常未处理/看门狗等

## Slide 13
第 12 次课
单元一课堂 Demo
• 同一 kernel_main 在 QEMU 再跑一遍作对照
• 展示“只改平台文件”的目录策略
• 记录一次真实失败与修复（很有教学价值）

## Slide 14
第 12 次课
无板情况怎么办
• 本课不强制要求人手一块 2K0300
• Task4 允许“完整模拟方案 + 风险分析”代替真实上板
• 模拟方案要点：写出你会改哪些文件、预期第一步会卡在哪、怎么验证
• 老师/助教有板子的小组可以现场演示，其余小组走模拟方案

## Slide 15
第 12 次课
单元一实验：Task 1-4
Task | 内容
Task1 | 填写差异表
Task2 | 列出移植时优先改哪些文件/宏
Task3 | 写出排错顺序（对照故障分层表）
Task4 | 板端至少一字符或Hello；无板给模拟方案

## Slide 16
第 12 次课
单元二：综合展示
把整门课讲清楚
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 17
第 12 次课
综合 demo 选题一览
选题 | 内容
A 启动与服务（稳健） | Hello + data/bss 自检；可选 sys_write 日志/异常打印
B 板级迁移 | QEMU 与 2K0300 对照；UART 适配要点；差异表讲解
C Agent Runtime 雏形 | 能力自检/心跳日志；依赖哪些内核服务；诚实列出缺口

## Slide 18
第 12 次课
选题 A 展开：启动与服务
• 最稳健的选择：直接复用第1-11次课已验收的 kernel_main 全链路
• Hello -> data/bss自检 -> regs_alu -> load_store -> branch_loop
• -> stack_abi -> libc_asm -> sys_write -> exception -> timer_irq
• 适合还不熟悉板子、想稳妥拿到基本分的组

## Slide 19
第 12 次课
选题 B 展开：板级迁移
• 把单元一的移植经验讲成一个故事
• 重点讲“排错顺序”：怎么一步步定位到问题出在哪一层
• 适合真正上手过板子、有真实调试经历的组

## Slide 20
第 12 次课
选题 C 展开：Agent Runtime 雏形
• 在现有内核服务之上加一层“能力自检”或“心跳日志”
• 明确列出：这个雏形依赖哪些已有服务（sys_write？exception？）
• 诚实列出缺口：没有调度、没有隔离、没有持久存储
• 适合对 Agent OS 方向感兴趣、想往后延伸的组

## Slide 21
第 12 次课
终局必讲汇编：启动路径（应能脱稿）
_start:
la.global $sp, boot_stack_top
bl clear_bss
bl kernel_main
halt:
idle 0
b halt

## Slide 22
第 12 次课
逐条回连课次
指令 | 回连课次
la.global $sp | 第1、3、4次课
bl clear_bss | 第2、5、6次课
bl kernel_main | 第1、6次课
idle / b | 第1次课

## Slide 23
第 12 次课
另选一条深入（按选题）
• clear_bss 循环（第2/5次课）
• memset/strlen（第8次课）
• exception_entry（第10/11次课）
• UART st.b（第9次课）

## Slide 24
第 12 次课
单元二课堂组织建议（约90分钟）
时段 | 内容
0-15分 | 教师主线复盘
15-60分 | 分组完善demo（承接单元一移植成果）
60-80分 | 展示（每组约5分钟）
80-90分 | 点评与后续学习路径

## Slide 25
第 12 次课
验收量表（建议）
维度 | 合格 | 良好 | 优秀
主线叙述 | 能讲Hello | 能串起基础回填 | 能接到Agent叙事
汇编讲解 | 3条关键指令 | 说清调用/循环 | 对照反汇编
运行证据 | 有真实输出 | 多场景 | QEMU/板级对照
工程结构 | 可编译 | 边界清楚 | 有平台抽象意识

## Slide 26
第 12 次课
AI 共学与思考拓展
收官前的最后讨论
讲完本页：学生应用自己的话复述核心目标。

## Slide 27
第 12 次课
为什么本课没有新增源文件
• 板级迁移需要真实 2K0300 硬件，本课程环境无法验证
• 12-board-agent-demo 与第11次课复用同一代码状态
• 综合展示选题A直接复用已验收的 kernel_main 全链路
• 本课的“产出”是移植方案 + 讲述能力，不是新指令

## Slide 28
第 12 次课
选题A的真实运行证据（来自第11次课）
Hello miniOS on LoongArch64
...
week09-uart-syscall check done
...
tick #5
collected 5 timer ticks via interrupt, timer_stop() called
week11-irq-kernel-recap check done
• 这不是编造的展示脚本
• 是本机 make run 真实产生的完整输出
• 选题A的学生可以直接拿这份记录做展示证据

## Slide 29
第 12 次课
课堂小测：这条指令回连哪次课？
指令/结构 | 回连课次
addi.d $sp, $sp, -N | 第6次课
csrrd $a0, 0x5 | 第10次课
sys_write(1, buf, len) | 第9次课
idle 0（等待中断） | 第11次课

## Slide 30
第 12 次课
AI 共学
• 允许整理移植检查单、架构图与报告润色
• 地址切勿臆造
• 展示追问必须学生本人回答

## Slide 31
第 12 次课
思考与展望（一）
• 为什么先移植输出再移植中断？
• 直映地址与物理地址混淆如何排查？

## Slide 32
第 12 次课
思考与展望（二）
• 教学内核是否开 MMU 的利弊？
• 从 miniOS 到通用 OS，调度/地址空间/文件系统/驱动框架，哪一块最关键？

## Slide 33
第 12 次课
思考与展望（三）
• Agent OS 若要运行不可信技能，最小隔离是什么？
• 你愿把哪个模块做成后续课程设计？

## Slide 34
第 12 次课
评分建议：从哪里区分优秀与合格
• 合格：能讲清 Hello 是怎么跑起来的，有真实输出
• 良好：能把基础回填（第3-6次课）串进讲述，运行证据覆盖多场景
• 优秀：能接到 Agent 叙事，对照反汇编/寄存器讲清细节，体现平台抽象意识

## Slide 35
第 12 次课
结束语
• 我们不是从 Hello 顺便学点汇编，而是先获得读写机器的能力
• 再把这种能力用于 miniOS，并指向智能体系统软件
• 看见每一条指令如何改变寄存器与内存，是系统能力的起点

## Slide 36
第 12 次课
附录：全课主线速查（12次课版）
课次 | 关键词
1-2 | _start / Hello / .data.bss
3-4 | 寄存器运算 / load-store / 浮点
5-6 | 分支循环 / bl栈帧约定
7-8 | Makefile/linker/GDB / memset等
9-10 | UART/sys_write / 异常入口理论
11-12 | 中断实验/服务整理 / 板级迁移综合

## Slide 37
第 12 次课
板书总结
1
单元一
同骨架换平台层
→
2
单元二
三阶段主线
→
3
终局
读写机器->miniOS->Agent OS

## Slide 38
第 12 次课
常见故障速查
现象 | 处理
板端完全无输出 | 先确认是否跑到_start、加载方式、时钟配置
板端输出乱码 | 优先怀疑波特率/时钟
展示时忘了讲哪条指令 | 对照本课「终局必讲汇编」页复习

## Slide 39
第 12 次课
课后：如果继续做下去
• 板级：把选题B的迁移经验整理成给下一届学生的迁移指南
• 服务：给 sys_write 之外再加一个最小系统调用，练习“扩展而不破坏”
• Agent：给选题C的雏形加一个最简单的调度尝试（哪怕只是轮询两个任务）

## Slide 40
第 12 次课
本节收束
• 板级迁移：保留骨架，只换平台相关层
• 综合展示：三阶段主线 + 4类现场讲解 + 真实运行证据
• 全课程 12 次课至此收官
• 读写机器的能力 → miniOS → 指向 Agent OS