## Slide 1
ABI 介绍 · 上
LoongArch ABI 介绍：
数据类型与寄存器约定
第五章 LoongArch ABI（上）
本部分内容：
ABI 是什么、数据类型与对齐、通用寄存器约定、浮点寄存器约定

## Slide 2
5.0 · ABI 简介
什么是 ABI？龙芯的三套 ABI
ABI（Application Binary Interface，应用程序二进制接口）定义了二进制代码中数据结构和函数的格式及访问方式，使不同二进制模块之间可以正确交互——它是编译器、汇编器、链接器共同遵守的“二进制契约”。
LP64
指针、寄存器都是 64 位
LPX32
指针 32 位、寄存器 64 位
LP32
指针、寄存器都是 32 位
ABI 介绍 · 上

## Slide 3
5.0 · ABI 简介（补充）
形象理解 ABI：不同语言写的代码如何握手
C、Rust、汇编……只要各自编译出的二进制代码都遵守同一套 ABI（寄存器怎么用、参数放哪、栈怎么摆），它们就能互相调用，即使源代码语言完全不同。
C 编译器
汇编代码
Rust 编译器
ABI 契约
CPU 寄存器 / 栈
ABI 简介 · 补充

## Slide 4
5.0 · ABI 简介（补充）
生活化比喻：ABI 就像电源插座标准
没有插座标准
每个厂商都用自己的插头，同一插座插不进别家电器，只能单独布线。
有了插座标准
不管电器是什么牌子，只要插头尺寸、电压符合国标，插上就能用。
对应到程序里： 插头尺寸、电压对应 ABI 的参数寄存器、栈布局；电器品牌对应 C、Rust、汇编等语言。按 ABI 编译，C 程序就能调用汇编写的函数——如本课 add_f。
ABI 简介 · 补充

## Slide 5
5.1 · 数据类型
数据类型的大小与对齐
C/C++ 语言数据类型 | LA64 大小 | LA64 对齐方式 | LA32 大小 | LA32 对齐方式
bool/char | 1 | 1 | 1 | 1
short | 2 | 2 | 2 | 2
int | 4 | 4 | 4 | 4
long | 8 | 8 | 4 | 4
long long | 8 | 8 | 8 | 8
void* | 8 | 8 | 4 | 4
__int128 | 16 | 16 | 16 | 16
float | 4 | 4 | 4 | 4
double | 8 | 8 | 8 | 8
long double | 16 | 16 | 16 | 16

## Slide 6
5.1 · 数据类型
数据类型的大小与对齐（浮点 / 宽类型）
C/C++ 类型
大小（字节）
对齐方式
float
4
4
double
8
8
__int128
16
16
long double
16
16
__int128 与 long double 都是 16 字节：在 LA64 上需要 2 个寄存器才能装下，LA32 上则需要 4 个。

## Slide 7
5.1.2 · 数据对齐
数据对齐：编译器如何摆放变量
自然对齐：地址必须是数据类型大小的倍数。LoongArch 硬件支持非对齐访问，但编译器会自动补齐以获得更好性能。
C 声明顺序
char cVar;
int iVar;
short sVar;
long lVar;
地址
变量
0x...070
cVar
0x...074
iVar
0x...078
sVar
0x...080
lVar
sVar 到 lVar 隔了 8 字节——为了让 8 字节的 lVar 对齐，编译器插入了填充。
ABI 介绍 · 上

## Slide 8
思考题 · 答案讲解
声明顺序 vs 数据对齐：
省空间的设计意图被谁吃掉了？
ABI 补充 · 结构体内存对齐

## Slide 9
Q1 · 声明顺序
思考题 1
同样的四个字段 char、int、short、long，只是声明顺序不同。这个结构体最终占用的内存大小，会不会因为顺序不同而不一样？
版本 A
// 声明 A
char cVar;
int iVar;
short sVar;
long lVar;
版本 B
// 声明 B
long lVar;
int iVar;
short sVar;
char cVar;
思考题 · Q1

## Slide 10
A1 · 逐字段推导
答案 1 · 版本 A：从小到大声明
每个字段的起始 offset，必须是该字段大小的倍数——不满足就插入填充。
cVar
0 ~ 1
char（1 字节）
(pad)
1 ~ 4
填充（空洞）
iVar
4 ~ 8
int（4 字节）
sVar
8 ~ 10
short（2 字节）
(pad)
10 ~ 16
填充（空洞）
lVar
16 ~ 24
long（8 字节）
数据 15 字节 + 填充 9 字节 = 总共 24 字节。填充比 short 和 int 加起来还多！
思考题 · A1

## Slide 11
A1 · 逐字段推导
答案 1 · 版本 B：从大到小声明
同样的字段，同样的规则，只是把大的放前面。
lVar
0 ~ 8
long（8 字节）
iVar
8 ~ 12
int（4 字节）
sVar
12 ~ 14
short（2 字节）
cVar
14 ~ 15
char（1 字节）
(pad)
15 ~ 16
填充（空洞）
数据 15 字节 + 填充仅 1 字节（尾部凑整）= 总共 16 字节。比版本 A 省了 8 字节，正好 1/3。
思考题 · A1

## Slide 12
Q2 · 为什么
思考题 2
版本 B（从大到小）里，每个字段的 offset 都刚好是自己大小的倍数，一次填充都没插。这是巧合，还是背后有必然的规律？为什么？
提示：C 语言内置类型的大小（1、2、4、8）都是 2 的幂。2 的幂之间有什么特殊的整除关系？
思考题 · Q2

## Slide 13
A2 · 核心原理
答案 2 · 大的 2 的幂，一定整除小的 2 的幂
只要“前面摆的东西”都比“现在要摆的”大（或相等），前面占用的总字节数，就一定是当前字段大小的整数倍——因为大的 2 的幂本来就能整除小的 2 的幂。
iVar offset 8
8 = 8×1，是 4 的倍数 ✓
sVar offset 12
12 = 8+4，两者都是 2 的倍数 ✓
cVar offset 14
对齐要求是 1，永远满足 ✓
反过来，从小到大排：char(1) 后面接 int(4)，offset 1 不是 4 的倍数，就必须往后补到 offset 4 —— 这就是 padding 的来源。
思考题 · A2

## Slide 14
结论：两条经验必须一起用
只选小类型 ≠ 一定省空间
选小类型 + 从大到小声明 = 真正省空间
本例：24 字节 → 16 字节，省 1/3
边界提醒：结构体末尾常有“尾部填充”，把总大小凑成最大对齐要求的整数倍（本例凑到 8 的倍数）。这是为了让结构体数组里每个元素都能正确对齐，不管声明顺序怎么排都躲不掉。
这个坑在系统编程里很经典，常被称为 struct packing / 结构体重排优化。

## Slide 15
5.2.1 · 寄存器约定
通用寄存器使用约定（一）
r0
zero
常量寄存器，值恒为 0
r1
ra
函数返回地址
r2
tp
线程局部存储（TLS）
r3
sp
栈指针
r4~r11
a0~a7
参数寄存器（a0/a1 兼作 v0/v1 返回值）

## Slide 16
5.2.1 · 寄存器约定
通用寄存器使用约定（二）
r12~r20
t0~t8
临时寄存器（调用者保存）
r21
—
保留寄存器
r22
fp
帧指针
r23~r31
s0~s8
保存寄存器（被调用者保存）
下一页详细区分 t 系列与 s 系列的“调用者保存 / 被调用者保存”具体含义。

## Slide 17
5.2.1 · zero 寄存器
zero 寄存器：常量 0 与 move 伪指令的由来
不管写入什么值，读 zero 永远得到 0。可以用它省去加载立即数 0 的操作，也是 move 伪指令的实现基础。
书中例子：用 zero 求相反数
sub.w t5, zero, t4
# 相当于 t5 = 0 - t4 = -t4
move 的真实展开
move t0, t1
<=>
or t0, t1, zero
书中原话：龙芯官方手册中并不存在 move 指令(宏指令)，但 move 的操作码与 or 相同，move rd, rj <=> or rd, rj, zero。

## Slide 18
5.2.1 · 参数与返回值
函数调用寄存器：a0~a7、v0~v1、ra
a0~a7 传前 8 个整型/指针参数；a0、a1（别名 v0、v1）兼作返回值；ra 保存函数返回地址。
书中例子：int ret = add(2, 3);
add:
add.w a0, a0, a1
jirl zero, ra, 0
main:
li.w a0, 0x2
li.w a1, 0x3
bl add

## Slide 19
5.2.1 · 临时/保存寄存器
t 系列 vs s 系列：谁负责保存旧值？
t0 ~ t8（临时）
函数内部可随便用，使用前不用考虑保存旧值——由调用者（Caller）自己负责保存。
s0 ~ s8（保存）
当前函数如果要用，必须先把旧值存到栈上，返回前再恢复——由被调用者（Callee）负责保存。
被调用者保存 s0 的典型写法
st.d s0, sp, 32 # 保存旧值到栈
...
ld.d s0, sp, 32 # 返回前恢复
ABI 介绍 · 上

## Slide 20
5.2.1 · tp / sp / fp
tp（线程局部存储）与 sp / fp（函数栈）
tp（线程局部存储）： 指向当前线程的 TLS 区域，用于快速定位线程私有变量（如 libc 的 errno）。通常由 libc 维护，用户程序最好不要用。
sp / fp（函数栈）： 函数栈是先进后出的动态存储空间，用于保存局部变量和相关寄存器；sp、fp 记录每个函数栈帧的起止位置。
ABI 介绍 · 上

## Slide 21
5.2.2 · 浮点寄存器
浮点寄存器（FR）使用约定
f0 ~ f7
fa0 ~ fa7
参数寄存器
f0 ~ f1
fv0 ~ fv1
函数返回值
f8 ~ f23
ft0 ~ ft15
临时寄存器
f24 ~ f31
fs0 ~ fs7
保存寄存器
命名规律和通用寄存器一致：a→参数、v→返回值、t→临时、s→保存，只是前面多了个 f。
ABI 介绍 · 上

## Slide 22
ABI 介绍 · 下
LoongArch ABI 介绍：
函数调用约定与系统调用
第五章 LoongArch ABI（下）
本部分内容：参数传递规则、返回值规则、函数栈布局、系统调用约定

## Slide 23
基础概念 · 定义
标量（scalar）vs 聚合类型（aggregate）
标量类型
一个变量只装一个值。整数、浮点数、指针、枚举都是标量——不管这个值占几个字节，它始终是“一个”值。
聚合类型
一个变量把好几个值捆在一起。结构体、数组、联合体都是聚合类型——访问时要指定“取哪一个成员/哪一项”。
记忆法：能不能直接回答“这个变量的值是多少”——能直接给出一个数/地址的是标量；得先答“取哪个成员”的是聚合类型。
标量概念 · 定义

## Slide 24
基础概念 · 分类
C 语言里的标量类型清单
整型
char, short, int, long, long long, _Bool
浮点型
float, double, long double
指针型
int*, char*, void*, 函数指针……
枚举型
enum Color { RED, GREEN, BLUE };
这四类的共同点：不管底层占 1、2、4、8 还是 16 字节，一个变量永远只存一个值。
标量概念 · 分类

## Slide 25
基础概念 · 举例
举例对比：一个标量变量 vs 一个聚合变量
标量：int x
int x = 5;
// x 就是“一个值”：5
// 问 x 是多少？答案唯一
聚合：struct Point p
struct Point {
int x;
int y;
} p = {3, 4};
// 取哪个成员？x 还是 y
p 本身不是一个可以直接回答的值——它是 x=3 和 y=4 拼在一起的“容器”，这正是 ABI 给结构体单独定规则的原因。
标量概念 · 举例

## Slide 26
基础概念 · 回顾 ABI
回到 ABI：为什么标量和聚合体分开定规则
标量参数传递
只看“这一个值”占多少位宽：≤XLEN 单寄存器，≤2×XLEN 一对寄存器，再大就引用传递。
聚合体（结构体）传递
先看“总宽度”分档，规则形式上像标量，但背后是好几个成员拼出来的宽度，不是一个值本身的宽度。
一句话：标量是“不可再分的值”，聚合体是“标量拼出来的容器”——理解了这一层，ABI 里两套并行的传参规则就不再是死记硬背。
标量概念 · 回顾 ABI
LP32 ABI 下 XLEN=32 位；LPX32/ LP64 是64 位；FLEN全部标准均是 64 位。

## Slide 27
5.3.1 · 参数传递
标量参数传递：按位宽分三种情况
位宽 ≤ XLEN
用单个寄存器传；寄存器不够则上栈
XLEN < 位宽 ≤ 2×XLEN
用一对寄存器传（不够则半栈半寄存器）
位宽 > 2×XLEN
通过引用传递，参数列表里换成地址
ABI 介绍 · 下

## Slide 28
5.3.1 · 参数传递
常见参数序列使用的寄存器（书中节选）
参数列表
使用的寄存器
n1, n2, n3
a0, a1, a2
d1, d2, d3
fa0, fa1, fa2
n1, d1
a0, fa0
n1, n2, d1
a0, a1, fa0
d1, n1, d2
fa0, a0, fa1
n = 整型（byte/short/int/long），d = 双精度浮点（double），s = 单精度浮点（float）。
ABI 介绍 · 下

## Slide 29
5.3.1 · 参数传递
超过 8 个整型参数：剩下的用栈传
书中例子：test(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) —— 前 8 个用 a0~a7，第 9、10 个上调用者的栈。
a0 = 0
a1 = 1
a2 = 2
a3 = 3
a4 = 4
a5 = 5
a6 = 6
a7 = 7
sp+0 = 8
sp+8 = 9
这里的 sp 指调用者（Caller）的栈指针。
ABI 介绍 · 下

## Slide 30
5.3.1· 参数传递
整型和指针类型参数传递：strncmp 例子
书中例子
ret = strncmp("hello", "Hello World", 5);
a0
address of "hello"
第一个字符串指针
a1
address of "Hello World"
第二个字符串指针
a2
5
整型参数（比较长度）
关键点：a0、a1 放的不是字符串内容，而是字符串首字符的内存地址——指针参数≤GRLEN 位，规则上和普通整型完全一样，用单个寄存器传递。

## Slide 31
5.3.1 · 参数传递
结构体（聚合体）作为参数传递
规则和标量类似，按“结构体总宽度”分档：≤XLEN 用单寄存器；≤2×XLEN 用一对寄存器；再大就通过引用（传地址）。
书中例子：≤ 2×XLEN 的结构体
struct things {
char v1; // 'a'
int v2; // 14
int v3; // 256
}
// a0 = {'a', 14} a1 = {256}

## Slide 32
5.3.1· 参数传递
大于 2×GRLEN 的结构体参数传递（适用于浮点数）
规则：位宽 > 2×GRLEN 时通过引用传递，参数列表里换成地址。
书中例子（总大小 24 字节 > 2×GRLEN=16）
struct things {
char v1; int v2; int v3; long v4;
} = {'a', 14, 256, 6792};
a0 = sp+0
sp+0 'a'
sp+4 14
sp+8 256
sp+16 6792
a0 存的是地址，不是数据——被调用者能通过它读写调用者栈上的原始数据。

## Slide 33
5.3.2 · 返回值传递
函数返回值传递规则 （a0/a1 兼作 v0/v1 返回值）
整型 / 指针
v0
浮点（单 / 双精度）
fv0
结构体（≤2 个浮点成员）
fv0、fv1 依次存放
结构体（≤2 个整型成员）
v0、v1 依次存放
结构体（>16 字节）
通过引用传递
long double（128 位）用 fv0 + fv1 一起存放。
ABI 介绍 · 下

## Slide 34
5.4 · 函数栈布局
函数栈布局：向下增长
LoongArch ABI 规定：函数栈向下增长（朝更低地址）；sp 应对齐到 16 字节边界；栈上传递的第一个实参位于 sp 偏移 0 处，后面的参数存储在更高地址。
ra（返回地址）
fp（帧指针）
局部变量（s0~s7）
参数区
高地址
低地址（sp）
ABI 介绍 · 下

## Slide 35
5.4 · 函数栈实例
函数栈实例：默认编译（保留 fp）
书中例子：normal() 调用 nested() 传 9 个参数，默认编译下的汇编。
gcc test_fp.c -S（默认，无优化）
normal:
addi.d $sp,$sp,-32
st.d $ra,$sp,24
st.d $fp,$sp,16
addi.d $fp,$sp,32
bl nested
jr $ra
ABI 介绍 · 下

## Slide 36
5.4 · 函数栈实例
函数栈实例：-O2 优化后（去掉 fp）
-O2 优化后，编译器发现栈帧大小编译期可确定，就省掉了 fp 和非必要的保存/恢复指令。
gcc test_fp.c -O2 -S
normal:
addi.d $sp,$sp,-32
st.d $ra,$sp,24
bl nested
ld.d $ra,$sp,24
addi.d $sp,$sp,32
jr $ra
ABI 介绍 · 下

## Slide 37
5.4 · bl / jirl 与 ra（补充）
举例：嵌套调用为什么要保存 ra？
bl 会把返回地址写入 r1（ra）。如果 inner 内部再用 bl 调用 deeper，r1 会被覆盖——outer 记的返回点就丢了。
错误示范：忘记保存 ra
outer:
bl inner # r1 = A（返回地址）
inner:
bl deeper # r1 被覆盖成 B！
jirl r0, r1, 0 # 跳到 B，不是 A
# outer 再也回不去了
ABI 补充 · bl / jirl

## Slide 38
5.4 · bl / jirl 与 ra（补充）
举例：正确写法——先保存，再恢复 ra
inner 在自己再调用别的函数之前，先把 r1 存到栈上；等 deeper 返回后，再恢复 r1，最后才跳回 outer。
正确写法：st.d 保存、ld.d 恢复
inner:
st.d r1, sp, 8 # 保存 A 到栈
bl deeper # r1 变成 B，没关系
ld.d r1, sp, 8 # 恢复 A
jirl r0, r1, 0 # 跳回 A，正确返回
ABI 补充 · bl / jirl

## Slide 39
5.4 · 叶子函数与非叶子函数（补充）
叶子函数 vs 非叶子函数：谁必须保存 ra？
内部不调用其他函数的叫叶子函数：ra 全程不会被覆盖，可直接 jr ra 返回；
内部再bl 别的函数的叫非叶子函数：bl 会覆盖 ra，返回前必须先存后取，恢复成自己被调用时收到的 ra（正是上一页 inner 的处境）。
叶子函数示例：add_one（内部无 bl）
add_one:
addi.d $a0, $a0, 1
jr $ra
# 全程无 bl，ra 不会被覆盖
非叶子函数示例：foo（内部 bl bar，必须保存/恢复 ra）
foo:
addi.d $sp, $sp, -16
st.d $ra, $sp, 8
bl bar # 里面会改写 $ra
ld.d $ra, $sp, 8
addi.d $sp, $sp, 16
jr $ra

## Slide 40
5.5 · 系统调用约定
系统调用约定：a7 传号，a0~a6 传参
a7
系统调用号
a0 ~ a6
系统调用参数
a0
同时也是返回值（调用后 a0~a6 可能被破坏）
不同于普通函数调用约定：系统调用回来后，a0~a6 的值可能被破坏，不保证保留。
ABI 介绍 · 下

## Slide 41
5.5 · 系统调用例子
系统调用例子：sys_write 输出字符串
sys_write 系统调用号是 64：fd=1（stdout）、字符串地址、字符串长度。
syscall_test.S
li.d $a7, 64 # sys_write 调用号
li.d $a0, 1 # fd = stdout
la.local $a1, .LC0 # 字符串地址
li.d $a2, 12 # 字符串长度
syscall 0 # 系统调用
运行结果：Hello World —— 完全没有调用 libc 的 printf，直接走内核接口。
ABI 介绍 · 下

## Slide 42
ABI 要点总结
寄存器：a0~a7 传参，v0~v1 返回值，ra 存返回地址
t 系列调用者保存，s 系列被调用者保存
参数超 8 个、结构体超 2×XLEN，都改用栈或引用传递
函数栈向下增长，sp/fp 记录栈帧边界
系统调用：a7 传号，a0~a6 传参，a0 也传返回值
这些约定就是编译器、汇编器、内核默默遵守的“潜规则”——理解了它们，看反汇编、写内嵌汇编、调试栈溢出都会更有底气。